Małogoszcz: Wykonanie remontu budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w: - Lipnicy, - Kozłowie.
Numer ogłoszenia: 145970 - 2014; data zamieszczenia: 30.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 90448 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu, ul. Jaszowskiego 3a, 28-366 Małogoszcz, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3855135, faks 041 3855318.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w: - Lipnicy, - Kozłowie..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu budynków OSP w: Lipnicy i Kozłowie. OSP w Lipnicy 1. Remont dachu: Roboty polegają na rozebraniu rur i rynien spustowych z blachy i pokrycia dachowego z blachy płaskiej oraz demontażu deskowania ażurowego dachu. Następnie zdemontować krokwie 10 par krokwi i murłaty. Wykuć wnęki w cegle o wym. 16x20cm pod wieniec. Wykonać wieniec żelbetowy o wym.15x20 cm z betonu B-20 (skład mieszanki betonowej ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrator, konsystencja mieszanki powinna być nie rzadsza niż plastyczna, oznaczona w normie PN-B-06250 symbolem K-3) zbrojonego 4 prętami fi 12 mm łączonych strzemionami co 30 cm dług. 80cm ze fi 6 mm ze stali klas i gatunków wg normy PN-H-840236 klasy A-III N (RB500W) i A-0 (St0S-b). Do montażu zbrojenia używać wyżarzonego drutu stalowego tzw. wiązałkowego. Pręty stalowe dozbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-H-93215. Zamontować 10 par krokwi o przekroju 14x8 cm dług.7 m, pozostałe krokwie 4 pary przedłużyć o około 60 cm z wykuciem gniazd w ścianach do obsadzenia końcówek krokwi. Zamontować murłatę o przekroju 14x14cm z izolacją z papy, wymienić płatew górną o wymiarach 12x14 cm. Elementy konstrukcyjne dachu wykonać z drewna sosnowego lub świerkowego C-24 nasyconego środkami przeciwogniowymi FOBOS M2 lub AMARWIN do granic NRO i zabezpieczającymi przed korozją biologiczną np. INTOX - S lub innymi o podobnych właściwościach, zgodnie z instrukcją użycia tych preparatów. Rozebrać i wymurować przewód kominowy ponad dachem z cegły klinkierowej klasy 35 na zaprawie klinkierowej. Pokrycie wykonać z blachy stalowej powlekanej trapezowej (matariał Inwestora wraz z wkrętami). Blachę montować na łatach o przekroju 4x5 cm i kontrłatach o przekroju 7x2,5 cm z izolacją z foli dachowej (materiał Inwestora). Zabezpieczenie łat i kontrłat jak więźby dachowej. Wykonać okapy poza lico budynku i poza lico ścian szczytowych szerokości 50 cm z blachy panelowej trapezowej (materiał Inwestora) na ruszcie drewnianym z łat 4x5 cm impregnowanych jak wyżej. Zamontować deski czołowe i wiatrowe impregnowane jw., wykonać obróbki blacharskie z blach stalowych powlekanych (blacha płaska materiał Inwestora) (deski czołowe, wiatrowe, komin i okapy), zamontować gąsiory dachowe uszczelnione uszczelkami z blachy płaskiej (blachy i uszczelki materiał Inwestora) Zamontować rynny dachowe fi 125 mm i rury spustowe fi 100 mm z PCV (orynnowanie z akcesoriami i łącznikami materiał Inwestora). Zagęścić uchwyty do rur spustowych w ilości 3 szt na 1 odcinek rury. Przed wykonaniem podbitek okapów i szczytów wykonać docieplenie ścian szer. 50 cm styropianem grub. 10 cm EPS 70 z fakturą siatki na kleju. 2. Remont stropu podwieszanego: Na sali głównej projektuje się strop podwieszany z płyt OSB3 grub. 18 mm na ruszcie drewnianym o rozstawie 60x60 cm z desek 10x4 cm z drewna sosnowego lub świerkowego K-27 nasyconego środkami przeciwogniowymi FOBOS M2 i zabezpieczającymi przed korozją biologiczną np. INTOX - S lub innymi o podobnych właściwościach, przykręconego do wymienionych belek drewnianych 12x5 cm podwieszonych na dolnych stopkach konstrukcji podciągów z dwuteowników, unieruchomionych przez nabicie 2 listew trójkątnych 5x5 cm do górnej stopki dwuteownika. Elementy drewniane z drewna impregnowanego j.w. Przed przystąpieniem do robót montażowych należy zdemontować istniejący strop podwieszany z płyt pilśniowych na ruszcie drewnianym. Wykonać izolację termiczną z wełny mineralnej np. typu ROCKMIN PLUS o współczynniku przewodzenia ciepła Lambda = 0,037WmK lub równoważnej w dwóch warstwach grub. 10 cm i 8 cm układaną naprzemiennie na folii paroizolacyjnej. Strop podwieszany wykończyć listwami drewnianymi, złącza płyt zaspoinować akrylową masą uszczelniającą i zatrzeć , powierzchnię zaimpregnować i pomalować akrylowymi farbami strukturalnymi. Wymienić świetlówkę na oprawę rastrową podwieszaną 60x60 cm, źródło światła cztery świetlówki liniowe T8 (średnica 26mm) o mocy 18W z wymianą przewodu YDYp 3x1,5 mm2. 3. Remont posadzki na sali głównej: Przed przystąpieniem do robót należy skuć płytki terakota za sceną. Zagruntować powierzchnię wyrównać klejem i układać płytki. Na scenie po zagruntowaniu powierzchni układać płytki j.w. Na sali zdemontować podłogę drewnianą na legarach, wybrać warstwę grub. 7cm, wykonać podkłady betonowe z betonu B-15 z właściwościami jak przy wieńcach. Podkład wzmocnić siatka drogową fi 4 mm o oczkach 10x10 cm. Na warstwie izolacyjnej z folii grub. 0,3 mm ułożyć izolację cieplną z płyt styropianowych grub. 5 cm EPS 100. Na izolacji wykonać warstwę wyrównawczą grub. 5 cm z zaprawy cementowej M 12 zatartej na gładko. Zagruntować powierzchnię i układać płytki z cokolikiem wys. 15 cm. Projektuje się wykonanie nowych podłóg z płytek antypoślizgowych typu GRES o wym. 30x30 cm w gat. I. Nowe posadzki należy kłaść na zagruntowanym podłożu preparatami np. CERESIT CT 17 i wyrównanym zaprawą klejową po uprzednim skuciu płytek i nierówności. Dane płytek: -nasiąkliwość nie mniejsza niż 2,5%, -wytrzymałość na zginanie nie mniej niż 25 MPa, -ścieralność nie więcej niż 1,5 mm, -kwasoodporność nie mniejsza niż 98%, -gatunek I, -twardość wg skali Masha 8, -ścieralność klasa V, -jako antypoślizgowe, Dopuszczalne odchyłki wymiarowe; -długość i szerokość +- 1,5 mm -grubość +- 0,5 mm -krzywizna +- 1,0mm Kolor płytek do uzgodnienia z inwestorem i użytkownikiem. OSP w Kozłowie 1. Remont elewacji: Przed przystąpieniem do robót remontowych elewacji zostaną zdemontowane rury spustowe z blach ocynkowanych, tablicę informacyjną, kraty okienne oraz oprawy oświetleniowe żarowe zewnętrzne. Przed robotami dociepleniowymi i malarskimi zostaną przygotowane i oczyszczone powierzchnie ścian i zagruntowane, uzupełnione ubytki w fakturze elewacji ściany frontowej i szczytowej. Malowanie ścian zewnętrznych elewacji frontowej i szczytowej zostaną wykonane farbami akrylowymi do wymalowań powierzchni zewnętrznych w palecie barw grupy II w kolorze piaskowo-żółtym z ciemnymi akcentami (pas nad podestem), na cokole nowa warstwa tynku mozaikowego żywicznego typu kamyczek ziarno grub. 1,2 mm w kolorze brązowo-beżowym. Do ocieplenia ścian zewnętrznych elewacji tylnej i bocznej przedmiotowego budynku zostanie przyjęta metoda w technologii lekko -mokrej polegająca na pokryciu zewnętrznych powierzchni ścian bezspoinową powłoka złożona z następujących warstw: - warstwa termoizolacyjna - ściany styropian odmiany EPS 70 grub. 8 cm , cokół styropian grub. 5 cm odmiany EPS 100, ościeża styropian grub. 3 cm odmiany EPS 70, - warstwa siatki z włókna szklanego przyklejona do styropianu, na cokole dwie warstwy, narożniki zabezpieczone kątownikiem aluminiowym, zamontowana listwa startowa. -warstwa wykończeniowa tynk strukturalny cienkowarstwowy akrylowy typu baranek, ziarno grub. 2,0 mm w palecie barw grupy II w kolorze piaskowo-żółtym i tynk mozaikowy żywiczny typu kamyczek ziarno grub. 1,2 mm w kolorze brązowo- beżowym. Ostateczny kolor elewacji zostanie wykonany w uzgodnieniu z Inwestorem i Użytkownikiem. Założono system docieplania producenta ATLAS, posiadający odpowiednie certyfikaty oraz aprobatę techniczną. W oknach zostaną wykonane parapety z blachy powlekanej w kolorze brązowym z zakończeniami PCW szer. 25 cm. Zostanie przedłużone kotwienie krat okiennych w ścianie za pomocą żywic np. typu Koenler, kraty pomalować dwukrotnie farbami olejnymi lub ftalowymi w kolorze brąz. Zostaną zdemontowane rury ocynkowane z nowymi uchwytami, przedłużone obróbki blacharskie ścian szczytowych z blachy ocynkowanej o 25 cm oraz zamontowane nowe oprawy oświetleniowe i tablica. 2. Stolarka okienna i drzwiowa: Planuje się wymianę stolarki okiennej drewnianej na okna z PCW z wymianą parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej. Okna dwudzielne o wym. 1,45x1,45 m i okna jednodzielne o wym. 0,90x0,40 m i 0,85x0,85 m z wysokoudarowego PCV w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła ościeży i skrzydeł 1,8 W(m2K), szyby bezpieczne o współczynniku przenikania ciepła 1,1 W(m2K), okno w bibliotece w elewacji frontowej wyposażyć w nawietrzaki higrosterowalne o przepływie 20 - 50 m3h. Drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe, pełne o wym. 0,90x2,05 m przymykowe stalowe, z blachy ocynkowanej grub. 0,50-0,60 mm pokryte folią PCV odporną na warunki atmosferyczne o strukturze drewna i z głębokim tłoczeniem, wypełnione pianką poliuretanową, grubość skrzydła 55 mm, ościeżnica składana, stalowa z uszczelką z progiem ze stali nierdzewnej, dolna część skrzydła zakończona profilem metalowym, co umożliwia dopasowanie długości skrzydła poprzez skracanie do 160 mm ( we własnym zakresie). Wyposażenie standardowe: 2 zamki wpuszczane trzygłowe, trzy zawiasy trójdzielne Z5, 3 bolce antywyważeniowe, uszczelka w skrzydle, klamka mosiężna. Kolor brązowy. Nad drzwiami wejściowymi zamontowane zostaną daszki z poliwęglanu na konstrukcji stalowej malowanej proszkowo w kolorze brązowym, płyta komorowa dymna (brąz) o wym. 2,00x1,00 m wys. 60 cm. 3. Remont instalacji odgromowej. Roboty polegać będą na wymianie zwodów pionowych instalacji odgromowej. Instalacja wykonana będzie z drutu ocynkowanego, okrągłego o średnicy fi 8 mm. Zwody pionowe montowane będą pod styropianem w rurach winidurowych o średnicy wewnętrznej min. 20 mm ze złączami kontrolnymi w puszkach POH 150x150x100 mm. Instalacje połączone zostaną złączami uniwersalnymi krzyżowymi. Wykonawca wykona pomiary instalacji odgromowej. 4. Chodniki, dojazdy i podesty ze schodami z kostki brukowej. Przed rozpoczęciem robót zostaną zdemontowane istniejące balustrady. Następnie zostanie skuta płyta na podeście przy wejściu do OSP i biblioteki o średniej grubości 10 cm. Zostanie poszerzony podest przez uzupełnienie stopni betonem klasy B-15 na siatce drogowej oraz zagruzowana przestrzeń między podestami z wylaniem płyty betonowej grubości 10cm z betonu B-15 wzmocnionej siatką drogową o oczkach 10x10 cm. Zostanie ułożona nawierzchnia z kostki brukowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm. Wykonać schody o wymiarach 35,0x17,5 cm z kostki z zakończeniem z palisady o wymiarach 12x12x40 cm ułożonej na ławie betonowej z betonu B-15. Zostanie wykonany chodnik od furtki od strony biblioteki i wzdłuż podestu jako podjazd pochylni szerokości 1,50 m z kostki brukowej grubości 6 cm na warstwie odcinającej z piasku grub. 12 cm, warstwie z kruszywa łamanego nie sortowanego o uziarnieniu 4 - 31,5 mm grubości 8 cm i podsypce cementowo-piaskowej grubości 4 cm. Chodnik zostanie zakończony obrzeżem 6x20x100 cm układanym na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm. Przy schodach od biblioteki wykonana będzie pochylnia z podestami 1,50x1,50 m z kostki, bok zakończony palisadą 12x18x80 cm wystającą 7 cm osadzoną w ławie betonowej z betonu B-15. Kostkę betonową grub. 6 cm układać na podkładzie z kruszywa łamanego o uziarnieniu 4 - 31,5 mm i płycie betonowej grub. 10 cm z betonu B-15 wzmocnionej siatka drogową i warstwie podsypki cementowo-piaskowej grub. 4 cm. Przewiduje się również wykonanie częściowego remontu nawierzchni z płyt ażurowych, dojazd do garażu polega na wyprofilowaniu i wyrównaniu nierówności powierzchni..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Zakład Remontowo-Budowlany OKSBUD, ul. Modrzewiowa 6 c, 28-363 Oksa, kraj/woj. świętokrzyskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 151438,30 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- Cena wybranej oferty: 134762,87

- Oferta z najniższą ceną: 134762,87 / Oferta z najwyższą ceną: 174000,00

- Waluta: PLN.

Burmistrz

Miasta i Gminy Małogoszcz

Jan  Głogowski