1.

SPECYFIKACJA   TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU

ROBÓT  BUDOWLA

KOD CPV       -      45453000-7

BRANŻA:                 Roboty budowlane

OBIEKT:                  Budynek strażnicy OSP w Rembieszycach.

ADRES:                      Rembieszyce, gm. Małogoszcz

INWESTOR:             Gmina Małogoszcz

28-366 Małogoszcz

Ul. Jaszowskiego 3A

Opracował:                      inż. bud. ląd. Stanisław Jach

Upr. Bud. KL-73/86

Ś.O.I.I.B. SWK/BO/0115/06

Luty, 2015 rok

2.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

B-00.00

WYMAGANIA OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

1. WSTĘP

  - Przedmiot specyfikacji technicznej:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych  budynku strażnicy OSP w Rembieszycach.

  - Zakres stosowania specyfikacji technicznej:

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych i instalacyjnych obejmujący w szczególności wymagania : właściwości materiałów , sposobu wykonania i oceny  prawidłowości wykonania poszczególnych robót.

1.3.Zakres robót objętych specyfikacją techniczną:

Ustalenia   zawarte w niniejszej   specyfikacji   obejmują  wymagania ogólne dotyczące realizacji robót.

1.4.Określenia podstawowe:

Przedmiar robót – opracowanie obejmujące zestawienie planowanych robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, książka obmiarów.

Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót.

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna, wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy - książka opatrzona pieczęcią Zamawiającego z ponumerowanymi stronami, służy do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania wykonywanych robót, przekazywania poleceń i zaleceń oraz korespondencji pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę , upoważniona do kierowania robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Inspektor Nadzoru – kompetentny, niezależny, organ nadzorczy, którego zadaniem jest weryfikacja prawidłowości  wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacją Projektową.

Kosztorys ofertowy – kalkulacja ceny oferty.

Materiały – wszelkie tworzywa i produkty niezbędne do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową, zaakceptowane przez Zamawiającego.

Polecenie Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z realizacją zadania.

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy – odniesienia w tekście do Polskich Przepisów Prawa, Ustaw, Rozporządzeń, Zarządzeń lub Norm będzie rozumiane jako konieczność uzyskania zgodności ze wszystkimi Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarządzeniami i Normami razem, właściwymi dla danego zadania.

3.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót, szczegółowymi instrukcjami producentów, wytycznymi ITB, ogólnymi przepisami Prawa Budowlanego, Polskimi Normami i poleceniami Zamawiającego.

Oferent zapozna się z placem budowy oraz Projektem Budowlanym i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji.

Wszelkie niejasności dotyczące przedmiaru należy wyjaśnić z Zamawiającym przed przetargiem.

Po złożeniu oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia.

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami uzgodnionymi prawnymi i administracyjnymi.

1.5.1. Warunki przekazania placu budowy.

Przekazanie dokumentacji projektowej i przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie

w terminie określonym w umowie o wykonanie robót.

Zamawiający przekaże Wykonawcy, w formie załączników do protokołu przekazania placu budowy:

- uzgodnienia prawne  związane z przekazaniem placu budowy,

- dziennik budowy i książkę obmiaru robót.

Lokalizacja zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbędnych mediów spoczywa na Wykonawcy, a koszty z tego tytułu ponoszone zawierają się w kwocie zadeklarowanej w ofercie.

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją techniczną

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót i instrukcjami  Zamawiającego.

Wykonawca jest zobowiązany użyć materiałów i wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji technicznej oraz szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót przewiduje wariantowe stosowanie materiałów i elementów budowlanych w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanej zmianie. Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiającym, podejmie odpowiednią decyzję i przekaże ją Wykonawcy.

1.5.3.  Warunki zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy oraz wszystkie materiały i elementy wyposażenia użyte do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizację umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne.  Wykonawca dostarczy , zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: ogrodzenie, poręcze, schody i pomosty, oświetlenie terenu, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, dozorców i wszelkie inne środki i urządzenia niezbędne do ochrony robót, ludzi i sprzętu. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. Koszt zabezpieczenia i dozorowania placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączone w cenę ofertową za przedmiot umowy.

Wykonawca umieści w miejscach i ilościach określonych przez zarządzającego tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 roku wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowlanej.

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinny zostać podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed:

- zanieczyszczeniami zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami  (wody powierzchniowe i gruntowe nie mogą być zanieczyszczone w czasie robót);

- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami;

4.

- przekroczeniem norm hałasu;

- możliwością powstania pożaru.

Dlatego w okresie realizacji, do czasu zakończenia robót Wykonawca  będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy , jak i poza jego terenem, unikał działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

Opłaty i kary za przekroczenie norm określonych odpowiednimi przepisami ochrony środowiska  w trakcie realizacji robót obciążają wykonawcę.

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa i ochrona zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony zdrowia i życia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi wyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczane w cenę umowną.

Wykonawca będzie przestrzegał i stosował się do  przepisów ochrony przeciwpożarowej i będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie zaplecza budowy, w maszynach i pojazdach , wymagany odpowiednimi przepisami. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem  wywołanym jako rezultat realizacji robót lub przez jego personel.

1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia.

Materiały, które są w sposób trwały szkodliwe dla otoczenia , nie będą  dopuszczone do stosowania. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe z odzysku lub pochodzące z recyklingu użyte do realizacji robót muszą mieć aprobatę techniczną wydana przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie potwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiałów na środowisko. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy ( a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów wykonawca musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy.

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiedzialny jest za ochronę instalacji na-, nad- i podziemnych zgodnych z informacją wg planu lokalizacji dostarczonego przez Zamawiającego, oraz zapewni odpowiednie oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest przewidzieć rezerwę czasową w harmonogramie robót na wszelkiego rodzaju roboty w zakresie przełożenia instalacji podziemnych i powiadomić Zamawiającego oraz właściciela uzbrojenia o zamiarze rozpoczęcia robót. Ponadto wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi, urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych przez Zamawiającego.

Koszty ewentualnych napraw zniszczonych lub uszkodzonych urządzeń ponosi Wykonawca.

1.5.8. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.

Wykonawca dostosuje się do wymaganych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na teren i z terenu budowy, oraz uzyska niezbędne zezwolenia od właściwych władz na przewóz nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich uszkodzeń powstałych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków.

2. MATERIAŁY

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów użytych do realizacji robót.

5.

Do wykonania robót budowlanych należy stosować (zgodnie z Prawem Budowlanym – ustawa z dnia 7.07.1994 r. - Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami  wydano atest zgodności mający w zależności od rodzaju wyrobu formę:

- certyfikatu – na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

- deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, jeżeli nie są objęte certyfikacją opisaną w pkt. poprzednim.

Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco kontrolować jakość wbudowanych materiałów. Materiały nie odpowiadające wymaganiom, powinny być przez Wykonawcę wywiezione z placu budowy.

Jeśli Wykonawca wbuduje materiały niespełniające wymagań jakościowych musi liczyć się z koniecznością rozbiórki i ponownego wykonania robót lub brakiem zapłaty za wykonane roboty.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu ich wbudowania były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zniszczeniem oraz zachowały swoja jakość i właściwość. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy i muszą one w każdej chwili być dostępne do przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiającego, aż do chwili kiedy zostaną zużyte.

Po zakończeniu robót miejsce czasowego składowania materiałów powinny być doprowadzone do ich pierwotnego stanu.

UWAGA:

Nazwy własne materiałów i urządzeń zastosowanych w projekcie i przywołane w przedmiarze robót służą określeniu standardów jakościowych i technicznych.

Istnieje możliwość zamiany tych materiałów i urządzeń na równoważne po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem.

3.   SPRZĘT

Wykonawca zobowiązany jest do użycia takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Liczba jednostek i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej , warunkach umowy i specyfikacjach technicznych zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty przez niego do wykonywania robót ma być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy o parametrach zgodnych z normami ochrony środowiska, przepisami dotyczącymi jego użytkowania i BHP oraz w gotowości do pracy. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania.

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji przez Zamawiającego, który nie może być później zmieniony bez jego zgody.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do wykonywania robót.

4.   TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie mają niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba wykorzystywanych środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej i w terminach określonych umową wynikających z harmonogramu robót.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy do przewozu materiałów muszą spełniać

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca na bieżąco i na własny koszt usuwał będzie wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą na polecenie Zamawiającego usunięte z terenu budowy.

6.

5.  WYKONYWANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z  warunkami umowy,  za jakość zastosowanych materiałów i realizowanych robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na

piśmie przez Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez niewłaściwe wytyczenie i wyznaczenie robót przez Wykonawcę, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt , jeśli wymagać tego będzie Zamawiający. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich prawidłowość.

Zamawiający jest upoważniony do kontroli materiałów dostarczonych na budowę i powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.

UWAGA:

Prace związane z remontem i modernizacją  będą prowadzone w czynnym budynku Policji w Małogoszczu. Z tego też względu należy starannie opracować organizację robót i przewidzieć odpowiednie zabezpieczenia i wygrodzenia, aby prace budowlane w jak najmniejszym stopniu zakłócały funkcjonowanie budynku.

6.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Celem kontroli robót jest takie sterowanie przygotowaniem i wykonaniem robót, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót  oraz jakość wbudowywanych materiałów i musi przeprowadzać pomiary, próby z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie , że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji technicznej, specyfikacji robót oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań jakościowych ponosi Wykonawca.

Na  zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane , w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

7.   WYMAGANIA DOTYCZĄCE  OBMIARU ROBÓT

Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przeprowadzenia w jednostkach określonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru, po wcześniejszym powiadomieniu go o terminie i zakresie dokonywanego obmiaru.

Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonaniu, lecz przed zakryciem.

7.

Wyniki obmiaru są wpisywane do ksiąg obmiarów i zatwierdzane przez inspektorów nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek błąd,  przeoczenie lub opuszczenie w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegółowych specyfikacjach technicznych  nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji Zamawiającego.

8. ODBIÓR  ROBÓT

8.1. Rodzaje odbioru robót:

W zależności od ustaleń zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót , realizowane roboty podlegają następującym etapom odbioru robót dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy robót,

- odbiór końcowy robót,

- odbiór ostateczny robót.

Wykonawca zgłasza wykonane roboty do odbioru Zamawiającemu, ponosząc wszelkie koszty związane z w/w odbiorami.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji inwestycji ulegają zakryciu, który będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Wykonawca zgłasza do odbioru daną część robót wpisem do dziennika budowy, a Inspektor Nadzoru dokonuje odbioru. Jakość i ilość robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru  na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary wynikające z dokumentacji projektowej, szczegółowej specyfikacji technicznej robót oraz obmiaru robót.. W przypadku stwierdzenia odchyleń od przyjętych wymagań Zamawiający ustali zakres robót poprawkowych lub podejmie decyzję odnośnie korekt i zmian. Przy ocenie odchyleń i podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględnia tolerancje i zasady odbioru podane w dokumentach umownych.

8.3. Odbiór częściowy robót:

Odbiór częściowy robót polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót, obiektu lub budowli wraz z ustaleniem należnego wynagrodzenia. Odbioru dokonuje Zamawiający wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót z zastosowaniem uproszczonej procedury odbioru.

W przypadku, gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół odbioru częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia faktury.

8.4. Odbiór końcowy zadania:

Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót co do ich ilości, jakości i wartości. Ostateczne zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego powinna być stwierdzona przez Kierownika Budowy wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru z równoczesnym powiadomieniem o tym fakcie Zamawiającego na piśmie. Odbiór końcowy zadania powinien nastąpić w terminach ustalonych w warunkach umowy, liczony od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i prawidłowości ich wykonania oraz przyjęcia kompletności dokumentów do odbioru końcowego. Odbioru końcowego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru, Zamawiającego i Wykonawcy, która dokonuje oceny jakości odbieranych robót na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacja projektową, szczegółową specyfikacją techniczną oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. W toku czynności odbiorowych robót komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w okresie wykonywania robót uzupełniających i poprawkowych przy stwierdzeniu niewykonania ustalonych robót komisja przerywa swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość robót w poszczególnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od wymagań dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej , komisja dokonuje potrąceń za różnicę wymagań.

Podstawowym dokumentem tego odbioru jest protokół odbioru końcowego robót sporządzony wg wzorca przygotowanego przez Zamawiającego, w którym powinien być ustalony ostateczny koszt budowy.

8.

Dokumenty odbioru końcowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową  z naniesionymi zmianami;

- szczegółowe specyfikacje techniczne na poszczególne asortymenty robót;

- Dziennik Budowy i książkę obmiaru;

- uwago i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania tych zaleceń;

- receptury robocze i ustalenia technologiczne;

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, atesty jakościowe wbudowanych materiałów;

- ostateczny protokół odbioru wykonanych elementów robót, obiektu;

- inne dokumenty wymagane przez Inspektora Nadzoru, Zamawiającego i jednostkę współfinansującą zamówienie (UE).

W przypadku, gdy komisja stwierdzi, że roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie są gotowe do odbioru końcowego, to komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.

8.5. Odbiór ostateczny robót:

Odbiór ostateczny robót polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym robót i zaistniałych w okresie gwarancji. Odbiór ostateczny powinien być dokonany na podstawie oceny wizualnej robót z uwzględnieniem zasad opisanych przy dokonywaniu odbioru końcowego.

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawą płatności jest cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej skalkulowana przez Wykonawcę ustalona jako jednostka dla danej pozycji przedmiaru.

Cena jednostkowa dla danej pozycji kosztorysu powinna obejmować:

- robociznę bezpośrednią,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu,

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy),

- koszty pośrednie: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP,

- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji i w okresie gwarancyjnym.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków omówionych w warunkach umowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Najważniejsze z nich to:

- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny(tekst jednolity Dz.U. 55/1990)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 89/1994 poz. 414) wraz z późniejszymi zmianami.

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy informacyjnej  (Dz.U. Nr 138/2001 poz.1555)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8/1995 poz. 28) z późniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz.U.62/2001 poz.627)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – O odpadach (Dz.U. 62/2001 poz. 628) z późniejszymi zmianami

9.

- Ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku  - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163) wraz z późniejszymi zmianami.

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 10 poz. 48).

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 marca 2000 roku w sprawie trybu certyfikacji wyrobów (Dz.U. 17/2000 poz.219)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Obwieszczenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 czerwca 2000 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 71/2000 poz. 838)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. Nr 130 poz. 1389).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcyjno-użytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 26 czerwiec 2002r w sprawie dziennika budowy,montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierajacego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r nr 108,poz. 953).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r w sprawie warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.u. nr 47, poz. 401)

Szczegółowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczególnych rodzajów robót są podane w punkcie 10 każdej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót.

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni odpowiedzialny za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował Zamawiającego o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw.

10.

B -01.00

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I WYBURZENIOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z rozbiórką oraz wyburzeniem elementów w ramach budowy: „ Wykonanie robót remontowych budynku strażnicy OSP w Rembieszycach”.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST:

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych  modernizowanego budynku:

- demontaż stolarki okiennej i parapetów zewnętrznych,

-           demontaż  rur i rynien spustowych,

- demontaż pionów  instalacji odgromowej,

- skucie podestu wejściowego betonowego.

1.4. Określenia podstawowe:

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:

Ogólne wymagania dotyczące  robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. Materiały;

Nie dotyczy.

3. Sprzęt:

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne' pkt 3.

Do wykonania robót związanych z rozbiórką należy użyć wyłącznie narzędzi ręcznych zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport;

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podano w SST „Wymagania ogólne” pkt 4.

Wybór miejsca składowania materiałów z rozbiórki wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i kosztów składowania należą do Wykonawcy. Wybór środka transportu  zależy od warunków lokalnych.

5. Wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w części ogólnej SST „Wymagania ogólne” pkt. 5.

Przed przystąpieniem do robót demontażowych trzeba przeprowadzić dokładne badania konstrukcji i stanu technicznego poszczególnych elementów składowych budynku i ustalić metodę rozbiórki. Usunięcie elementu nie może powodować naruszenia stateczności elementów konstrukcyjnych budynku. Wszystkie prace rozbiórkowe należy prowadzić pod stałym uprawnionym nadzorem, z zachowaniem szczególnej ostrożności i wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa, między innymi: stemplowanie, pomosty, daszki, środki ochrony osobistej.

Materiały nienadające się do odzysku należy odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.

Pieniądze ze sprzedaży złomu uzyskanego z rozbiórek należą do Inwestora.

Teren oczyścić z resztek materiałów.

6. Kontrola jakości robót:

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności usunięcia resztek elementów budowli oraz kompletności wykonania robót.

7. Obmiar robót:

Ogólne wymagania dotyczące  obmiaru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 7.

11.

8.Odbiór robót:

Ogólne wymagania dotyczące  odbioru robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 8.

9. Podstawa płatności:

Ogólne wymagania dotyczące  podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 9.

Cena skalkulowana przez Wykonawcę będzie uwzględniać wszystkie czynności składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Cena jednostkowa 1m2 lub 1mb obejmuje roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, wywóz materiałów z rozbiórki i uporządkowanie terenu i opłatę za przyjęcie materiałów na wysypisko.

12.

B-02.00

STOLARKA  OKIENNA  I DRZWIOWA

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych  z wymianą stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV w ramach budowy: „ Wykonanie robót remontowych  budynku strażnicy OSP w Rembieszycach ”.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu dostarczenie i wykonanie montażu okien PCV i drzwi stalowych.

1.4. Określenia podstawowe:

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „Wymagania ogólne”, wymaganiami normowymi i warunkami umownymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:

Ogólne wymagania dotyczące  robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

2. Materiały;

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.1.Okna z PCV   Okna w elewacji frontowej i tylnej dwudzielne i jednodzielne , w elewacji bocznej jednodzielne, rozwieralno-uchylne i rozwieralne, łatwozamykalne (podział zgodny z rys.)

Profil PCV. Kształtowniki systemu z nieplastyfikowanego pięciokomorowego jednolitego w kolorze białym PCV o klasie grubości ścianek B. Kształtowniki powinny spełniać wymagania;

-minimalna grubości ścianek zewnętrznych kształtowników powinny wynosić 2,5 mm – w przypadku ścianek widocznych i 2,0 mm -w przypadku ścianek niewidocznych,

-wspólczynnik przenikania ciepła ościeży i skrzydeł 1,8 W/(m2K).

Dla całej stolarki okiennej do zamontowania przewidzieć możliwość rozszczelnienia.

Szyby. Szklone szkłem zespolonym bezpiecznym o współczynniku przenikania ciepła w odniesieniu do szyby środkowej  1,1W(m2K),

Listwy przyszybowe, stosowane do mocowania i uszczelnienia szyb we wrębach okien od strony wewnętrznej, z uszczelkami z plastyfikowanego PCV, wytłaczanymi w jednej operacji z kształtownikami listew.

Uszczelki. Do uszczelnienia osadzenia szybowe wrębach skrzydeł od strony zewnętrznej oraz do uszczelnienia przylg na obwodzie styku skrzydła z ościeżnicą (słupkiem, siemieniem) powinny być stosowane uszczelki:

-elestomerów termoplastycznych, wytłaczane z jednej operacji z kształtownikami (z wyjątkiem kształtownika słupka ruchomego),

- z tworzyw termoplastycznych, fabrycznie wciągane w kanały kształtowników.

Okucia. W oknach i drzwiach z kształtowników z nieplastyfikowanego PCV należy stosować kompletne okucia dostosowane do ciężaru własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych np. typu AUBI lub równoważnych.

3. Sprzęt:

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3.

Montaż stolarki okiennej i drzwiowej należy wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi.

4. Transport;

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

Stolarkę przewozić dowolnymi  środkami transportu  w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem się podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Okucia nie zamontowane transportować i przechowywać w oddzielnych opakowaniach.

13.

5. Wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.1. Przygotowanie ościeży

Przed obsadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność pomiarów ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzeniu jego powierzchni, ościeże należy naprawić i oczyścić.

5.2.Obsadzenie stolarki

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić ościeżnicę na podkładkach lub listwach. Elementy kotwiące obsadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży okien należy wykonać kitem trwale plastycznym lub pianka poliuretanowa. Ustawienie okien należy sprawdzić w pionie i poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1m wysokości, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:  2mm przy dł. do 1m, 3mm do 2m i 4mm powyżej 2m.

6.Kontrola jakości robót:

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót zostały podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakości wyrobów stolarskich

zasady prowadzenia kontroli powinny być zgodne z postanowieniami PN-88/B-10085 i PN-67/B-10086 dla stolarki, PN-72-10180 dla robót szklarskich,  innymi związanymi obowiązującymi Polskimi Normami oraz kartą technologiczną producenta okien

Ocena jakości powinna obejmować:

- sprawdzenie zgodności wymiarów,

- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidłowości zamontowania i uszczelnienia.

Powłoki nie powinny mieć uszkodzeń, barwa powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnych zapachów i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia.

7. Obmiar robót:

7.1.Ogólne wymagania dotyczące  obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące  obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7..2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa:

- okna, drzwi w metrach kwadratowych (m2)

8.Odbiór robót:

8.1.Ogólne wymagania dotyczące  odbioru robót

Ogólne wymagania dotyczące  odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.

9. Podstawa płatności:

Ogólne ustalenia dotyczące  podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.

Wszystkie niezbędne do montażu elementy zamocowań stolarki powinny być wkalkulowane w cenę elementu.

10.Przepisy związane:

NORMY

PN-B-10085:2001        Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-88/B-10085/A2     Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (Zmiana A2)

PN-72/B-10180            Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050            Szkło płaskie walcowane.

PN-75/B-94000            Okucia budowlane. Podział.

PN-B-02151-3:1999       Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność

akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów

budowlanych. Wymagania.

PN-B-91000:1996         Stolarka budowlana. Terminologia.

14.

PN-ISO 6707-1:1989     Budownictwo. Terminologia.

PN-90/B-92270              Montaż drzwi klasy C

PN-ENV 1628:2006(U)  Odporność na włamania – Wymagania i klasyfikacje

PN-ENV 1629:2006(U)   Odporność na włamania – Metoda badania dla określenia odporności na

obciążenia statyczne i dynamiczne.

PN-EN ISO 10077-1:2007 Odporność na włamania – Metoda badania dla określenia odporności na

próby włamania ręcznego

Inne dokumenty

Dokumentacja i specyfikacje w zamówieniach publicznych, „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” Arkady 1997.

Aprobaty techniczne i certyfikaty producenta.

15.

B-03.00

ROBOTY  ELEWACYJNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót  elewacyjnych w ramach budowy: „ Wykonanie robót remontowych budynku strażnicy OSP w Rembieszycach”.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie elewacji:

- ocieplenie ścian płytami styropianowymi,

-      wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa,

-      tynk dekoracyjny na cokole,

1.4. Określenia podstawowe:

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „Wymagania ogólne”.

Zaprawa klejąca – sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie przeznaczona do przyklejenia styropianu do podłoża i tkaniny zbrojącej do styropianu.

Zaprawa tynkarska – sucha mieszanka do zarobienia wodą na budowie przeznaczona do wykonywania wyprawy na zaprawie zbrojonej.

Warstwa zbrojona – układ składający się z zaprawy klejącej oraz tkaniny zbrojącej znajdującej się w środku zaprawy klejące,.

Wyprawa tynkarska – zaprawa  tynkarska   po    stwardnieniu    stanowiąca     zewnętrzną    warstwę

wykończeniową układu ocieplającego.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:

Ogólne wymagania dotyczące  robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

Projekt montażowy w/w elewacji wykona Wykonawca wraz ze wszystkimi obróbkami i wszystkimi elementami niezbędnymi do wykonania oraz uzyska akceptację Inspektora Nadzoru, celem zapewnienia prawidłowej organizacji robót pozwalającej na nieprzerwane korzystanie z obiektu i terminową realizację robót.

2. Materiały;

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

Każda partia materiału powinna być dostarczona na budowę w oryginalnym opakowaniu  z kopią certyfikatu stwierdzającą zgodność właściwości technicznych z wymaganiami podanymi w normach i aprobatach. Materiały powinny być transportowane i przechowywane zgodnie z instrukcją producenta.

2.1.Płyty styropianowe

Do wykonania warstwy izolacyjnej na ścianach należy zastosować płyty styropianowe EPS 70-040 grub. 8 cm, grub. 3 cm ościeża i EPS 100-038 grub. 3 cm na cokół.

Struktura styropianu powinna być zwarta, niedopuszczalne są luźno związane granulki. Powierzchnia płyt szorstka, krawędzie proste z ostrymi kantami, bez wyszczerbień i wyłamań.

Płyt styropianowych nie można stosować do dociepleń bezpośrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie sezonowania wynoszącym około 8 tygodni.

.

16.

| Cecha | Klasa/Poziom | Tolerancja/Wymaganie |
| --- | --- | --- |
| Grubość | T2 | +_ 1 mm |
| Długość | L2 | +_ 2 mm |
| Szerokość | W2 | +_ 2 mm |
| Prostokątność | S1 | +_ 5 mm/1000 mm |
| Płaskość | P3 | +_ 10 mm |
| Wytrzymałość na zginanie | BS115 | >= 115 kPa |
| Naprężenie ściskające przy 10%odkształceniu względnym | CS(10)70 | >= 70 kPa |
| Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych | DS(N)2 | +_ 0,2 % |
| Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności | DS(70,-)2 | <=2 % |
| Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych | TR100 | >=100 kPa |
| Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła | lambdaD | <=0,036W/mK (w tep. 10stC) |
| Klasa reakcji na ogień | - | E |
| Poziom nasiąkliwości wodą przy częściowym 28-dniowym zanurzeniu | WL(T) | 0,5 kg/m3 |

2.2.Siatka w włókna szklanego

Zastosowana siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać  PN-92/P-85010.

| Właściwości | Wymagania |
| --- | --- |
| Rodzaj splotu | Uniemożliwianie przesuwanie się oczek siatki |
| Impregnacja powierzchni | Polimerowa, zapewniająca odporność na działanie środowiska alkalicznego |
| Wymiary dostawcze | Szerokość -nie mniej niż 100 cm długość – nie mniej niż 50 m |
| Wymiary oczek | Nie mniej niż 3 mm |
| Gramatura | Nie mniej niż 145g/m2 |
| Strata prażenia w temperaturze 625stC | 10% - 25% masy |
| Siła zrywająca wzdłuż osnowy wątku dla próbek: a)przechowywanych w warunkach laboratoryjnych b)przechowywanych w wodzie destylowanej c)przechowywanych w roztworze wodnym NaoH d)przechowywanych w wodnym roztworze cementowym | Nie mniej niż 1500 N nie mniej niż 1200 N nie mniej niż 600 N nie mniej niż 600 N |
| Wydłużenie względne (wzdłuż osnowy i wątku) dla próbek: a)przechowywanych w warunkach laboratoryjnych b)przechowywanych w wodzie destylowanej c)przechowywanych w roztworze wodnym NaoH d)przechowywanych w wodnym roztworze cementowym | Nie mniej niż 3,5% przy sile 1500 N Nie mniej niż 3,5% przy sile 1200 N Nie mniej niż 3,5% przy sile 600 N Nie mniej niż 3,5% przy sile 600 N |

17.

2.3. Łączniki mechaniczne

Do mocowania płyt styropianowych należy stosować łączniki mechaniczne, z trzpieniem z tworzywa sztucznego, długości wynikającej z grubości styropianu i podłoża, minimum 6 cm powinny być osadzone w ścianie w ilości 6 szt /1m2 powierzchni. Powinny odpowiadać wymaganiom świadectw i aprobat technicznych.

2.4. Grunt

Wodorozcieńczalny płyn w postaci gotowej do użycia.

| Właściwości | Wymagania |
| --- | --- |
| Wygląd | Jednorodna, gęsta ciecz o barwie wg katalogu producenta |
| Gęstość [g/cm3] | 1.15+_7% |
| Zawartość suchej substancji [%] | 34+_ 7% |
| Strata prażenia [%] -w temperaturze 4500C -w temperaturze 9000C | 77,00 +_ 6% 86,5 +_ 6% |

2.5. Listwy narożne wykończeniowe

Listwy narożne służą do obróbek krawędzi zewnętrznych budynku, a także do wzmocnienia krawędzi otworów okiennych i drzwiowych. Wykonane są ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej stali austenicznej. W przypadku galwanizowanej listwy lub siatki zalecana minimalna grubość powłoki cynku 20mm ( >_275g/m2). Dopuszcza się zastosowanie listew z cienkiej perforowanej blachy aluminiowej o kątowym przekroju 25x25 mm.

2.6. Listwa cokołowa

Listwa cokołowa montowana jest na dolnej krawędzi ocieplenia i spełnia rolę osłony warstwy izolacyjnej. Listwa cokołowa może być wykonana z blachy aluminiowej grub. 1 mm lub z wysokoudarowego PCW. Przekrój poprzeczny mogą mieć zetowy lub ceowy. Szerokość listwy musi być dostosowana do grubości warstwy styropianu. Listwy montuje się do ściany przy pomocy kołków rozporowych.

2.7. Zaprawa klejąca

Do przyklejenia styropianu i siatki należy stosować zaprawy klejące dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw powinien być podany czas przydatności do użycia.

| Właściwości | Wymagania |
| --- | --- |
| wygląd | Sucha jednorodna mieszanka bez zbryleń |
| konsystencja | [cm] 10 +_ 1 |
| Plastyczność [cm] | 15+_ 2 |
| Odporność na spływanie z powierzchni poziomych | Brak spływania |
| Odporność na powstawanie rys skurczowych w warstwie grubości 8 mm | Brak rys |
| Przyczepność [MPa] do podłoża mineralnego - w stanie powietrznosuchym -po 24h zanurzenia w wodzie -po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych Przyczepność do styropianu; - w stanie powietrznosuchym -po 24h zanurzenia w wodzie -po 5 cyklach termiczno-wilgotnościowych Zdolność przeprężania rys [mm] | >_ 0,30 >_ 0,30 >_ 0,30 >_ 0,10 >_ 0,10 >_ 0,10 +_ 5 |
| Maksymalna grubość klejonej warstwy [mm] | <_ 10 |
| Minimalna grubość warstwy zbrojonej | Całkowite i dokładne przykrycie i zatopienie siatki zbrojącej |

18.

2.8. Podkład tynkarski

Stosowanie podkładu tynkarskiego powoduje uniknięcie przebarwień i wzmacnia przyczepność tynku do warstwy zbrojącej. Jest to ciecz o konsystencji gęstej śmietany. Podstawowy skład to wodna dyspersja żywicy organicznej z dodatkiem mineralnym (bardzo dobrym kruszywem kwarcowym). Środka tego nie wolno stosować w postaci rozcieńczonej.

2.9.Wyprawa tynkarska – tynk akrylowy z gotowej suchej mieszanki ATLAS CERMI N(R) gr. kolorów II do uzgodnienia z Zamawiającym lub innego systemu o parametrach technicznych nie gorszych niż projektowanych.

Wyprawa tynkarska cienkowarstwowa z tynku akrylowego średnioziarnistego grub. 2,00 mm faktura typu „baranek” wg kolorystyki do uzgodnienia z Zamawiającym grupa kolorów II. Tynk na cokole mozaikowy żywiczny typu „kamyczek” ziarno 1,2 mm np. ATLAS DEKO M. Wykonawca jest zobowiązany na 10 dni przed rozpoczęciem robót do wykonania próbek wypraw elewacyjnych o wym. 40x40 cm na materiale ocieplonym, który zostanie wybrany do wykonania dociepleń.

Wyprawa tynkarska powinna być dopuszczona do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez ITB. W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw, powinien być podany czas przydatności do użycia.

| Właściwości | Wymagania |
| --- | --- |
| Wygląd zewnętrzny | Jednorodna masa po zmieszaniu |
| Zawartość suchej substancji dla mas tynkarskich | Różnica nie większa niż +_ 5% od wartości podawanej przez producenta |
| Straty prażeniowe | Różnica nie większa niż +_ 10% od wartości podawanej przez producenta |
| Konsystencja [mm] | Ciekła jednorodna masa |
| Odporność na rysy [mm] | Brak rys w grubości równej dwukrotnej grubości zalecanej lub w grubości wynikającej z technologii nakładania |
| Minimalna grubość warstwy wyprawy [mm] | 2 |
| Przyczepność [N/mm2] | 0,2 |

3. Sprzęt:

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3.

Przy wykonywaniu dociepleń stosuje się typowe narzędzia budowlane, powszechnie używane do wykonywania tynków tradycyjnych lub gładzi gipsowych:

- szczotki z włosia , szczotki druciane i myjki ciśnieniowe do mycia i czyszczenia elewacji,

- kielnie trapezowe do nakładania zaprawy klejowej,

- pace zębate i pace gładkie do naciągania zaprawy klejowej i zaprawy tynkarskiej,

- pace plastikowe do fakturowania wyprawy tynkarskiej,

- wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem do zarabiania zaprawy klejowej i wyprawy tynkarskiej,

- nożyce do cięcia siatki, młotki, wałki, pędzle malarskie, pojemniki do transportu gotowych

mas klejowych i tynkarskich, łaty i poziomice długości 2 m,

- nożyce do cięcia styropianu,

- rusztowania i elementy transportu pionowego.

Ilość i rodzaj sprzętu i maszyn powinien zapewnić bezpieczne i prawidłowe pod względem technologicznym wykonanie robót.

4. Transport;

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

Środki transportu  powinny zapewnić dostarczenie materiałów na plac budowy w sposób zapewniający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji i z instrukcją producenta materiałów.

5. Wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

Wykonanie docieplenia powinno być oparte na ogólnych wytycznych zawartych w świadectwie ITB nr 530/94 dotyczącym metody lekko-mokrej, w instrukcji ITB nr 336/96 i w świadectwie ITB nr 1005/94.

19.

Prace dociepleniowe należy prowadzić w temperaturze otoczenia +5 do +25 st.C.

Kolejność robót związanych z ociepleniem ścian powinna być następująca:

- prace przygotowawcze, obejmujące skompletowanie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz montażu rusztowań,

- przygotowanie powierzchni pod docieplenie i malowanie czyszczenie i mycie, uzupełnienie ubytków, gruntowanie,

- przygotowanie masy klejącej,

- przymocowanie płyt styropianowych (kołkowanie systemowe),

- wykonanie warstwy zbrojonej, montaż listew i narożników,

- wykonanie warstwy wyrównującej i warstwy gruntującej,

- nałożenie tynku cienkowarstwowego, faktura drobnoziarnista grub. 2 mm,

- demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu wokół budynku.

Wykonanie ocieplenia powinno odbywać się zgodnie z dokumentacją robót ociepleniowych i przedmiarami robót.. Wszelkie odstępstwa winny posiadać pozytywne uzgodnienie.

Przy wykonywaniu  prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego a w szczególności należy stosować  wyłącznie „systemy zamknięte”. Niedopuszczalne jest mieszanie elementów i komponentów pochodzących z różnych systemów. Grozi to powstaniem szkód i powoduje utratę gwarancji producenta. Wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów. W czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być niższa niż + 5st.C, a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) nie powinna być niższa niż + 8 st.C.  Zapewnia to odpowiednie warunki wiązania. Podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie i silny wiatr). Zagrożone płaszczyzny należy odpowiednio zabezpieczyć.

RUSZTOWANIA USTAWIĆ Z WYSTARCZAJĄCO DUŻYM ODSTĘPEM OD POWIERZCHNI ŚCIAN DLA ZAPEWNIENIA ODPOWIEDNIEJ PRZESTRZENI ROBOCZEJ. USTAWIONE RUSZTOWANIE WYMAGA ODBIORU TECHNICZNEGO.

5.1.Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być stabilne, nośne , czyste i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. słabo związanych z podłożem starych tynków i powłok malarskich, kurz, pył oleje szalunkowe itp.) Podłoże nie może  być wykonane lub zawierać materiał, którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu do wykonania ociepleń spowoduje utrat,ę jego  funkcji lub skuteczności całego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement).

Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi.

5.2. Przymocowanie płyt styropianowych

Elementem mocującym płyty styropianowe jest warstwa zaprawy klejowej wspomagana dyblami plastikowymi. Zaprawa klejowa na powierzchni płyty powinna być rozłożona w postaci pasma obwodowego szer. nie mniejszego niż 3 cm i kilku placków zaprawy rozmieszczonych centralnie na powierzchni płyty o średnicy 8 – 12 cm. Grubość warstwy klejowej nie powinna przekraczać 1 cm. Powierzchnia sklejenia powinna wynosić nie mniej niż  40%. Niedopuszczalne jest występowanie masy klejącej w spoinach. Zaprawę klejącą nanosi się jedynie na powierzchnię płyt izolacyjnych, nigdy podłoże.  Płyty styropianowe muszą być układane w taki sposób, aby nie powstały między nimi szczeliny większe niż 2 mm. Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewniana pacą o dużej

powierzchni, sprawdzając na bieżąco przy pomocy poziomnicy równość powierzchni. Brzeg płyt musi być całkowicie przyklejony. Prawidłowość mocowania po zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk naroży – przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie. Płyty izolacyjne należy przyklejać na mijankę od dołu do góry rozpoczynając klejenie od listwy startowej, z przesunięciem krawędzi poziomych minimum 15 cm. Każdorazowo należy używać pełnych płyt lub ich połówek zachowując ich przewiązanie  (nie dotyczy krawędzi ościeży). Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Nierówności oraz uskoki oraz całą powierzchnię należy zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Należy zachować przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10 cm. Niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z krawędziami naroży otworów w elewacji. Niedopuszczalne jest szpachlowanie styków płyt zaprawą klejową. Po upływie dwóch dni od przyklejenia płyt można rozpocząć kołkowanie. Należy zagęścić ilość dybli do 6szt/m2. Kołki należy umieszczać w  miejscach placków kleju. Głębokość mocowania

20.

kołków powinna być dostosowana do stanu podłoża lecz nie może wynosić mniej niż 6 cm. Główki łączników nie mogą wystawać poza płaszczyznę styropianu, lecz powinny być z nią dokładnie zlicowane.

Należy starannie ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeży otworów okiennych. Izolacja ościeży nie może przekraczać ich szerokości, lecz nie powinna być mniejsza niż 2 cm. Pozostawienie powierzchni ościeży otworów okiennych bez docieplenia może doprowadzić do przemarzania ściany wokół okien i pojawienia się pleśni na wewnętrznej powierzchni otworów okiennych, wokół ościeży. W związku z tym zalecane jest stosowanie stolarki o szerszych ościeżnicach.

Obróbki blacharskie, profile wykończeniowe, parapety, gzymsy, powinny być montowane po wykonaniu izolacji cieplnej , a przed układaniem warstwy zbrojonej, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni ściany przed wodami opadowymi. Obróbki blacharskie powinny być wysunięte poza lico gotowej wyprawy tynkarskiej na szerokość min. 4 cm.

5.3. Wykonanie warstwy zbrojonej

Po upływie 2-3 dni od momentu zakończenia układania termoizolacji można przystąpić do wykonania warstwy zbrojonej. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę klejącą i wprowadza równomiernie paca ze stali nierdzewnej (np. „zębatą” o wielkości zębów 10-12 mm) tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco większej od przeciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia w niej przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. Zaprawę klejową należy rozprowadzić pasami pionowymi o szerokości rolki siatki. Z włókna szklanego, czyli ok. 1 m. W warstwie tej należy zatopić siatkę układaną  pasami z zakładem min. 10 cm. Siatka powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego. Styk  wykonanego ościeża należy uszczelnić taśmą rozprężną. W narożnikach okien należy umieścić paski ukośne tkaniny zbrojącej o wym. Min. 25x35 cm.  Warstwa masy klejącej z zatopiona siatką zbrojącą tworzy warstwę zbrojoną, której grubość po stwardnieniu powinna być zgodna z określaną przez producenta systemu.

5.4. Wykonanie wyprawy tynkarskiej

Wykonanie wyprawy tynkarskiej powinno być wykonane nie wcześniej niż po upływie 2-3 dni od wykonania warstwy zbrojonej płyt. W systemie zalecane jest uprzednie naniesienie techniką malarską podkładu tynkarskiego. Na warstwę podkładu tynkarskiego należy nałożyć wyprawę elewacyjna.

Do wykonania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej użyć tynku akrylowego, na cokół mozaikowo żywicznego. W celu uniknięcia widocznych linii styku płaszczyzn kolejnych działek roboczych należy zapewnić odpowiednią ilość robotników. Czas schnięcia zależy od zewnętrznych warunków atmosferycznych. Wyprawę tynkarska należy chronić przed wpływami atmosferycznymi (nasłonecznienie, deszcz, wiatr, mróz)

6.Kontrola jakości robót:

Ogólne zasady kontroli jakości robót zostały podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

W trakcie wykonywania ocieplenia ścian zewnętrznych i wyprawy elewacyjnej, należy kontrolować jakość robót sprawdzając zgodność ich wykonania z instrukcją ITB 334/96,oraz wymaganiami techniczno-technologicznymi stawianymi przez poszczególne systemy ociepleń.

UWAGA:  Cienkowarstwowe tynki strukturalne wykonywane na systemach ociepleń przy kontroli odchyleń powierzchni i krawędzi powinno się traktować jak tynki kategorii III, co należy zapisać w umowie o roboty ociepleniowe.

6.1. Ocena wizualna wyglądu zewnętrznego wyprawy tynkarskiej

Wykończona wyprawą tynkarską powierzchnia ocieplona powinna charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością  barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzonych wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy świetle rozproszonym z odległości > 3 m. Nie dopuszcza się oceny  tynku w świetle smugowym lub ukierunkowanym, zwłaszcza równolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni.

Ponadto dopuszczalne odchylenie wykończonego lica i krawędzi od płaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych, warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie lub dopuszczalnymi odchyłkami zawartymi w pkt. 6.2 – kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej.

6.2. Kontrola wykonania ocieplenia

W interesie Wykonawcy jest dokonanie wstępnej oceny stanu podłoża oraz jakości i zgodności dostarczonych materiałów budowlanych, jak również prowadzenie bieżącej kontroli wykonywanych robót – po ukończeniu każdego etapu ocieplenia ściany. Ma to na celu prawidłowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowiązku prowadzić może do nawarstwiania się kolejnych błędów, co w konsekwencji skutkować będzie złą jakością prac,

koniecznością dokonania poprawek i ewentualnością zastosowania kar umownych przez Zleceniodawcę.

21.

Kontrola podłoża

Sprawdzeniu i ocenie podlegają wygląd powierzchni podłoża, z którego można wywnioskować o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, stabilności, równości powierzchni, zawilgocenia i chłonności. W przypadkach wątpliwości konieczne jest wykonanie testu nośności podłoża przeprowadzonego wg zaleceń dostawcy BSO.

Kontrola dostarczonych na budowę składników

Kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodności dokumentów dopuszczających poszczególne wyroby do obrotu z dokumentem odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych materiałów.

Po sprawdzeniu formalnej przydatności wyrobów, należy dokonać sprawdzenia zgodności asortymentowej, jakościowej i ilościowej.

UWAGA: zgodnie z rozporządzeniem z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041 [20]) producent/dostawca nie ma obowiązku dostarczania odbiorcy deklaracji zgodności.

Kontrola międzyoperacyjna

powinna obejmować prawidłowość:

- przyklejenia płyt termoizolacyjnych,

- osadzenia łączników mechanicznych,

- wykonania warstwy zbrojonej,

- wykonania gruntowania,

- wykonania obróbek blacharskich,

- zamocowania profili

- wykonania wyprawy tynkarskiej

Kontrola przygotowana podłoża

polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, zmyte, wyrównane, wzmocnione, czy dokonano uzupełnienia ubytków w zakresie koniecznym.

Kontrola przyklejenia płyt izolacyjnych

polega na sprawdzeniu równości i ciągłości powierzchni, układu i szerokości spoin.

Kontrola osadzenia łączników mechanicznych

polega na sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia łączników mechanicznych. W przypadku podłoży o wątpliwej nośności , w szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych zalecane jest wykonanie wykonanie prób wyrywania łączników.

Kontrola wykonania warstwy zbrojonej

polega na sprawdzeniu prawidłowości zatopienia siatki zbrojącej w masie klejącej , wielkości zakładów siatki zbrojącej, grubości warstwy zbrojonej, równości, przestrzegania czasu i warunków twardnienia warstwy zbrojonej przed przystąpieniem do dalszych prac. Kontroli podlega również prawidłowość wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (naroży zewnętrznych, ościeży, naroży otworów, dylatacji, podokienników, kapinosów itp.). Sprawdzenie równości warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej.

Kontrola wykonania gruntowania

polega na sprawdzeniu ciągłości wykonania warstwy gruntowej i jej skuteczności.

Kontrola wykonania obróbek blacharskich

polega na sprawdzeniu zamocowania, spadków i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wpływem dalszych procesów (foliowanie) oraz wysunięcia poza projektowaną płaszczyznę ściany.

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej

polega na sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej zgodnej z projektem struktury. Wymagania co do równości powinny być zawarte w umowie pomiędzy Wykonawcą oraz Inwestorem Jeśli w umowie nie ma sprecyzowanych wytycznych co do równości powierzchni oraz krawędzi należy przyjąć:. odchyłki powinny wynosić nie więcej niż 3 mm w ilości 3 szt na łacie o długości 2m przykładanej we wszystkich kierunkach. Odchyłki kierunku krawędzi nie większe niż 2 mm na 1m i nie więcej niż 30 mm na całej wysokości budynku, dopuszczalne odchylenie od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych na całej wysokości kondygnacji – 10 mm, odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny być większe niż 7 mm.

Ocena wyglądu wizualnego polega na wizualnej ocenie  wykończonej powierzchni ocieplenia i powłoki malarskiej. Powinna ona charakteryzować się jednorodnością i niezmiennością barwy i faktury, oraz brakiem miejscowych wypukłości i wklęsłości stwierdzonymi wzrokowo, okiem nieuzbrojonym, przy świetle rozproszonym z odległości > 3 m. Dopuszczalne odchylenie wykończonego lica systemu od płaszczyzny (powierzchni) pionu i poziomu powinno być zgodne z

22.

ogólnymi warunkami odbioru technicznego robót budowlanych lub z warunkami szczegółowymi zawartymi w umowie.

7. Obmiar robót:

7.1.Ogólne wymagania dotyczące  obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące  obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7..2.Jednostka i zasady obmiarowania

Jednostka obmiarową tynków i malowania jest metr kwadratowy (m2).

Powierzchnię tynków i malowań oblicza się jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeśli ściana jest tynkowana do pewnej wysokości.

Powierzchnię pilastrów, gzymsów wlicza się do powierzchni tynków i malowań w rozwinięciu, jeżeli ich szerokość nie przekracza 30 cm.

Z powierzchni tynków i malowań nie potrąca się powierzchni nietynkowanyc i niemalowanych, ciągnionych, obróbek kamieniarskich, kratek, drzwiczek i innych elementów o powierzchni mniejszej niż 1m2 i powierzchni otworów do 1 m2, jeżeli ościeża ich są nie tynkowane i nie malowane.

7.3.Wielkości obmiarowe

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji i przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.Odbiór robót:

Ogólne wymagania dotyczące  odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.

W trakcie wykonywania robót należy przeprowadzić częściowe odbiory techniczne. Odbiory te powinny być dokonywane komisyjnie i udokumentowane protokółami odbiorów częściowych.. Odbiory powinny być dokonywane na każdej ścianie budynku. Po zakończeniu robót ociepleniowych należy dokonać odbioru końcowego.

Odbiór robót malarskich polega na:

- Sprawdzeniu wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegającego na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, brak prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniacza, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych gołym okiem śladów pędzla itp. w stopniu  kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.

Sprawdzeniu odporności powłoki na wycieranie polegającym na lekkim kilkukrotnym potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatka kontrastowego koloru.

- Sprawdzeniu odporności powłok na zarysowanie.

- Sprawdzeniu przyczepności powłok do podłoża polegającym na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża.

- Sprawdzeniu odporności powłok na zmywanie wodą polegającym na zwilżeniu badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą , miękką  szczotką lub szmatką.

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisane do dziennika budowy.

9. Podstawa płatności:

Ogólne ustalenia dotyczące  podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.

Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje: dostarczenie materiałów na miejsce wykonania ocieplenia, przygotowania podłoża, przymocowanie płyt  styropianowych do ścian i ościeży, ochrona narożników wypukłych, zamocowanie listwy cokołowej, wykonanie warstwy zbrojonej, wykonanie wyprawy elewacyjnej, malowanie tynku i oczyszczenie stanowiska pracy.

Przyjęta w umowie cena wykonania robót powinna uwzględnić koszty wszelkich robót (w tym wyrównania podłoży) tak, aby końcowy efekt tych robót spełnił wymagania Zamawiającego.

10.Przepisy związane:

NORMY

PN-91/B-02020            Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.

PN-79/B-06711            Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-88/B-30005            Cement hutniczy.

PN-92/P-85010             Tkaniny szklane.

PN-91/6363-02             Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe.

PN-70/B-10100             Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

23.

PN-EN 13163:2004  „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie” - Wyroby z polistyrenu

ekspandowanego (EPS) produkowane fabrycznie - Specyfikacja”

PN-70/B-10100 (wyd.3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze,

Świadectwa,decyzje i aprobaty techniczne ITB dopuszczające do stosowania

różne systemy ocieplenia ścian zewnętrznych budynków metodą „lekką”

EN 1062-1:2004          Farby i lakiery – Wyroby lakierowe i systemy powłokowe stosowane na

zewnątrz na mury i beton – Część 1 Klasyfikacje

PN-EN ISO 4628-1:2005 Farby i lakiery. Ocena zniszczenia powłok. Określenie ilości i rozmiaru

uszkodzeń oraz intensywności jednolitych zmian w wyglądzie. Część 1

Wprowadzenie ogólne i system określania.

PN-EN ISO 2810:2005   Powłoki w naturalnych warunkach atmosferycznych. Ekspozycja i ocena.

PN-EN ISO 2808:2007 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki.

PN-EN ISO 2808:2008 Farby i lakiery. Oznaczanie grubości powłoki.

PN-B-10285:1962         Roboty malarskie w budownictwie wyrobami lakierowymi. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-06169:1954         Roboty malarskie budowlane farbami olejnymi. Warunki  techniczne.

PN-EN ISO 4618-3:2001 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczące wyrobów lakierowych.

Część 3. Przygotowanie powierzchni i metody nakładania.

(wytrzymałość na odrywanie) powłoki. Część 2: Badanie metodą siatki

nacięć metodą nacięcia w kształcie x.

Inne dokumenty

Świadectwa ITB dopuszczające do stosowania w metodzie „lekkiej” zaprawy i masy klejące

Świadectwa ITB dopuszczające do stosowania w metodzie „lekkie” zaprawy i masy tynkarskie

Świadectwa ITB dopuszczające do stosowania w metodzie „lekkiej” łączniki do mocowania płyt

styropianowych

ETAG 004 – Wytyczne do Europejskich Aprobat technicznych - „Złożone systemy izolacji cieplnej z

wyprawami tynkarskimi” - Dz. Urz. WE C 212 z 6.09.2002.

ZUAT – 15/V.03/2003 „Zestawy wyrobów do wykonania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako

materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej” - Zalecenia

udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki

Budowlanej, 2003                                                                                                                                                         ZUAT – 15/V.04/2003 „Zestawy wyrobów do wykonania ociepleń z zastosowaniem wełny mineralnej

jako materiału termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej” -

Zalecenia udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut

Techniki Budowlanej, 2003r

ZUAT -15/V.01/1997 „Tworzywowe łączniki do mocowania termomodernizacji”-  Zalecenia

udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej,

1997r

ZUT – 15/V.07/2003  „Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płycie”-  Zalecenia

udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki

Budowlanej, 2003r

ZUAT – 15/VIII.07/2003 „ Zaprawy klejące i kleje dyspresyjne” - Zalecenia udzielania Aprobat

Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003r

ETAG 014 -               Wytyczne do Europejskich Aprobat technicznych - „Łączniki tworzywowe do

mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych” - Dz. Urz. WE C

212 z 6.09.2002.

PN-70/B-10100 (wyd.3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze,

Świadectwa, decyzje i aprobaty techniczne ITB dopuszczające do stosowania różne

systemy ocieplenia ścian zewnętrznych budynków metodą „lekką”. Warunki

techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”, tom I „Budownictwo ogólne”,

część 4  , Wydawnictwo „Arkady”, Wydanie 4, Warszawa 1990, pkt. 24.3.8. Ośrodek

Wdrożeń    Ekonomiczno - Organizacyjnych Budownictwa „Promocja” Sp zo.o.,

Warszawa 2004

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – Część B Roboty wykończeniowe zeszyt 4 „powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne” wydanie ITB 2003

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom1, Część 4 Arkady 1990.

Instrukcje i karty techniczne producentów zastosowanych materiałów.

24.

B-04.00

OBRÓBKI  BLACHARSKIE  I  RYNNY I RURY SPUSTOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych w ramach budowy: „Roboty remontowe budynku strażnicy OSP w Rembieszycach”.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie:

  - wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej,

  - wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej powlekanej

  - montażu rur spustowych i rynien dachowych z PCV

1.4. Określenia podstawowe:

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „Wymagania ogólne” i obowiązującymi normami i warunkami umownymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:

Ogólne wymagania dotyczące  robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność ze specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały;

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.1.Blacha powlekana płaska

Do wykonania  obróbek blacharskich okapów i pasa podrynnowego zastosować  blachę płaską, ocynkowaną, powlekaną powłoką poliestrową w kolorze brązowym – nr RR 032 wg kat. PRUSZYŃSKI lub równoważny.

| Właściwości blach | Wymagania |
| --- | --- |
| Minimalna grubość [mm] | 0,5 |
| Minimalna waga [kg/m2] | 4,6 |
| Minimalna grubość powłoki poliestrowej w [mm] | 35 |

2.2. Łączniki

Do wykonania obróbek blacharskich należy stosować łączniki według wymagań producenta.

2.3. Parapety

Parapety z blachy powlekanej poliestrem jak w pkt. 2.1. szer. 27 cm zakończone zatyczkami z PCV.

2.4. Rynny i rury spustowe

Rynny o średnicy 12,5 cm i rury spustowe o średnicy 10,0 cm systemowe z PCV np. GAMRAT lub równoważne w kolorze brąz. Nowe zamontować w elewacji frontowej, w elewacji tylnej z demontażu na nowych uchwytach.

25.

2.5. Blacha panelowa

Na podbitki blacha trapezowa TP-6 grub. 0,50 mm z powłoką  poliester mat strukturalny grub. 35um, szerokości 1155 mm w kolorze brązowym - nr RR 032 wg kat. PRUSZYŃSKI lub równoważny

2.5. Opierzenie bramy garażowej.

Do wykonania opierzenia bramy garażowej zastosować blachę o parametrach j.w.

3. Sprzęt:

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3.

Do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją można użyć dowolnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi.

4. Transport;

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

Środki transportu powinny zapewnić dostarczenie materiałów na plac budowy w sposób zapewniający spełnienie wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji oraz kartach katalogowych produktu.

Wszystkie cięcia blachy także powstałe podczas procesu produkcyjnego (końce arkuszy) oraz miejsce zarysowań muszą być zabezpieczone lakierem zaprawkowym podczas montażu blachy, a w szczególności końce arkuszy w części okapowej (przy rynnie). Nie zabezpieczenie tych miejsc może spowodować złuszczenie się powłoki lakieru i powstanie ognisk korozji.

5. Wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.1. Obróbki  blacharskie

Obróbki blacharskie należy zamontować po wykonaniu warstwy zbrojonej przed wykonaniem tynku cienkowarstwowego i powinny być tak zamontowane aby ewentualne ruchy (wiatr) nie przenosiły się na ocieplenie. Obróbki należy mocować w ilości zapewniającej utrzymanie płaszczyzny, spadków itp. lecz nie rzadziej niż 1 m. Mocowanie trwałymi łącznikami zalecanymi przez producenta. Obróbki blacharskie można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie mniejszej niż 15stC.

5.2.Parapety

Parapety powinny być zamontowane ze spadkiem na zewnątrz wynoszącym nie mniej niż 2%. Przy ościeżach  zakończone zatyczkami PCV lub wchodzić w warstwę ocieplenia na szerokość 1 cm. Odległość pozioma kapinosa parapetu od wyprawy tynkarskiej nie może być mniejsza niż 4 cm i nie większa niż 5,5 cm.

5.3. Rury spustowe fi 10,0 cm

Powinny być mocowane do ścian nie rzadziej niż co 3 m. Warunki normowe określają Certyfikaty Zgodności Nr  ITB-0498/W i karty technologiczne producenta.

5.4. Rynny spustowe fi 12,5 cm

Powinny być mocowane łącznikami w rozstawie nie większym niż 50 cm. Warunki normowe określają Certyfikaty Zgodności Nr  ITB-0498/W i karty technologiczne producenta. Rynny należy  układać ze spadkiem nie mniejszym niż 0,5%.

5.5.  Podbitki

Podbitki okapów i ścian szczytowych wykonać z blach trapezowych panelowych o niskim profilu. Przed montażem blach  należy zamontować haki rynnowe oraz pasy podrynnowe.   Do mocowania arkuszy służą wkręty wzbogacone o specjalne kapturki uszczelniające z tworzywa EPDM.  Aby przymocować arkusz blachy profilowej do konstrukcji nośnej, wkręty długie (35mm) umieszcza się w dole fali. Jeśli łączymy tylko krawędzie arkuszy, wkręty krótsze (20mm) muszą się znaleźć w górnej części fali. Arkusze  montuje się na zakład, przykrywając rowki kapilarne uformowane w ich

krawędziach.  Po wstępnym zmontowaniu pierwszego rzędu blach układamy drugi rząd i sprawdzamy ułożenie ich względem siebie,  jeżeli leżą równolegle przystępujemy do mocowania ich do łat za pomocą wkrętów z podkładką gumową. Zalecana ilość wkrętów od 6 do 9 szt na 1m2.

Przykręcając blachy do deskowania należy pamiętać o dociskaniu ich w linii spadku dachu by nie dopuścić do powstania szczelin na łączeniach wzdłużnych arkuszy i kontrolowaniu zachowania

równoległości. Po wykonaniu tych czynności montujemy pozostałe arkusze. Łączenie arkuszy wzdłużnie ze sobą wykonujemy na górze fali. Montaż wkrętów odbywa się za pomocą klucza

26.

magnetycznego M-8.

Podczas montażu wszelkie opiłki i wióra należy usuwać z blach za pomocą szczotki o miękkim włosie, ma to zapobiec powstawaniu nalotu korozyjnego i uszkodzenia powierzchni blachy. Wszelkie miejsca cięć blach  i zarysowań podczas prac montażowych należy zamalować lakierem zaprawowym w tym miejsca oryginalnych cięć przez producenta. Krawędzie wykończyć kątownikami z blachy powlekanej 4x4 cm w kolorze podbitki.

5.6.Opierzenie bramy garażowej.

Powinno być montowane na istniejącej konstrukcji stalowej bramy. Zalecana ilość wkrętów od 6 do 9 szt na metr kwadratowy.

6.Kontrola jakości robót:

Ogólne zasady kontroli jakości robót zostały podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Dostarczone na plac budowy materiały, należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczane materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robót:

Ogólne wymagania dotyczące  obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.1.Jednostką obmiarową jest

-      dla obróbek blacharskich – 1 m2

- dla rynien i rur – 1 mb

- dla parapetów – 1 m2

- dla opierzenia – 1 m2

7.2.Ilości robót określa się na podstawie przedmiarów robót

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji i przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.Odbiór robót:

8.1.Ogólne wymagania dotyczące  odbioru robót

Ogólne wymagania dotyczące  odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.

Odbiorowi podlega ilość, jakość i wartość wykonanych robót. Przedmiotem odbioru końcowego może być tylko całość robót wykonanych na obiekcie. Odbiór powinien obejmować sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, mocowania elementów do konstrukcji stropu, ścian i kominów, itp., sprawdzenie prawidłowości spadków.

9. Podstawa płatności:

Ogólne ustalenia dotyczące  podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.

Cena obróbek blacharskich obejmuje:

- zdemontowanie starych obróbek,

- zakupienie i dostarczenie materiałów,

- przygotowanie podłoża pod zamontowanie nowych obróbek,

- montaż nowych obróbek,

- uporządkowanie stanowiska pracy.

10.Przepisy związane:

NORMY

PN-B-02361:1999        Pochylenie połaci dachowych.

PN-61/B-10245            Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 14782:2008      Samonośne blachy metalowe do pokryć dachowych, okładzin zewnętrznych i

wewnętrznych. Charakterystyka wyrobu i wymagania.

PN-B-94701:1999         Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych.

PN-EN 606:1999            Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U. Definicje, wymagania ,

badania

PN-EN 1462:2001         Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

27.

Inne dokumenty

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” - część C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB -Warszawa 2004r.

28.

B-04.00

CHODNIKI

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodników, dojazdów i podestów ze schodami z kostki brukowe w ramach budowy: „Roboty remontowe budynku strażnicy OSP w Rembieszycach”.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie chodników, dojazdów i podestów ze schodami   z brukowej kostki betonowej.

1.4. Określenia podstawowe:

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „Wymagania ogólne” i obowiązującymi normami i warunkami umownymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:

Ogólne wymagania dotyczące  robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność ze specyfikacją oraz zaleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiały;

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00

„Wymagania ogólne” pkt 2.

2.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.

Wymagania

2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę.

2.1.2.  Wygląd zewnętrzny

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków.

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości <_ 80 mm.

2.1.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 mm. Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynoszą:

-	na długości		+_ 3 mm,

-	na szerokości		+_ 3 mm,

-	na grubości		+_ 5 mm.

Kolory kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, klinkierowy, grafitowy i brązowy.

2.1.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 1.

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

27

Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

| Lp. | Cechy | Wartość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej a) średnia z sześciu kostek b) najmniejsza pojedynczej kostki | 60 50 |
| 2 | Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250 [2], %, nie więcej niż | 5 |
| 3 | Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-06250 [2]: a) pęknięcia próbki b) strata masy, %, nie więcej niż c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż | brak 5 20 |
| 4 | Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], mm, nie więcej niż | 4 |

2.2. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych

2.2.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków,   klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4].

2.2.2.  Kruszywo do betonu

Należy stosować kruszywa mineralne  odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 [3].

Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.2.3. Woda

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [5].

2.2.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów   i barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną

Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być barwniki

nieorganiczne.

3. Sprzęt:

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3.

Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej

Małe powierzchnie chodnika i placów z kostki brukowej wykonuje się ręcznie.

Jeśli powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.

4. Transport;

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

Transport betonowych kostek brukowych

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu  min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych producenta.

5. Wykonania robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi dokumentacji.

28

5.3. Podsypka

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 [3].

Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 2 do  4 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana.

5.4. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez Inżyniera.

Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu.

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać walca.

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do użytkowania.

6.Kontrola jakości robót:

6.1. Ogólne zasady kontroli

Ogólne zasady kontroli jakości robót zostały podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych posiada aprobatę techniczną.

Pozostałe wymagania określono w ST „Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej”.

6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Sprawdzenie podłoża

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową i odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla:

- głębokości koryta:

- o szerokości do 3m:            +_ 1 cm,

- o szerokości powyżej 3 m:  +_ 2 cm,

- szerokości koryta: +_ 5 cm.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 niniejszej ST.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych  polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej ST:

-  pomierzenie szerokości spoin,

- sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika

6.4.1.  Sprawdzenie równości chodnika

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 ułożonego chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien przekraczać  1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie mogą przekraczać +_ 3 cm.

29

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą +_ 0,3%.

Dostarczone na plac budowy materiały, należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczane materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

7. Obmiar robót:

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne wymagania dotyczące  obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z brukowej kostki betonowej.

7.3.Wielkości obmiarowe

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji i przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.Odbiór robót:

8.1.Ogólne wymagania dotyczące  odbioru robót

Ogólne wymagania dotyczące  odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.

8.2 Odbiór robót

Odbiorowi podlega ilość, jakość i wartość wykonanych robót. Przedmiotem odbioru końcowego może być tylko całość robót wykonanych na obiekcie. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności:

Ogólne ustalenia dotyczące  podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta,

- ew. wykonanie warstwy odsączającej,

- wykonanie podsypki,

- ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,

- przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy związane

NORMY

PN-B-04111	   Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego

PN-B-06250	   Beton zwykły

PN-B-06712	   Kruszywa mineralne do betonu zwykłego

PN-B-19701	   Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

PN-B-32250	    Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

BN-68/8931-0    Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego.

Inne dokumenty

Nie występują.

30.

B-05.00

OBRZEŻA CHODNIKOWE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej:

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru robót  z wykonaniem chodników, dojazdów i podestów ze schodami z kostki brukowe w ramach budowy: „Roboty remontowe budynku strażnicy OSP w Rembieszycach”.

1.2. Zakres stosowania SST:

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST:

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie chodników, dojazdów i podestów ze schodami   z brukowej kostki betonowej z obrzeżami.

1.4. Określenia podstawowe:

Określenia podstawowe podane w niniejszej SST są zgodne z pkt. 1.4 „Wymagania ogólne” i

obowiązującymi normami i warunkami umownymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót:

Ogólne wymagania dotyczące  robót podano w SST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5.

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót przygotowawczych i remontowych . Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność z umową, specyfikacją i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw wymaga akceptacji Zamawiającego.

2. Materiały;

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 2.

Wszystkie materiały do wykonania remontu dachu powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w polskich normach lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1. Stosowane materiały

Materiałami stosowanymi są:

- obrzeża odpowiadające wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],

- żwir lub piasek do wykonania ław,

- cement wg PN-B-19701 [7],

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.2.Betonowe obrzeża chodnikowe - klasyfikacja

W zależności od przekroju poprzecznego rozróżnia się dwa rodzaje obrzeży:

- obrzeże niskie	   - On,

- obrzeże wysokie - Ow.

W zależności od dopuszczalnych wielkości i liczby uszkodzeń oraz odchyłek wymiarowych obrzeża dzieli się na:

- gatunek 1 	- G1,

- gatunek 2	- G2.

Przykład oznaczenia betonowego obrzeża chodnikowego niskiego (On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat. 1:

obrzeże On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.3. Betonowe obrzeża chodnikowe - wymagania techniczne

2.3.1. Wymiary betonowych obrzeży chodnikowych

Kształt obrzeży betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1

Rysunek 1. Kształt betonowego obrzeża chodnikowego

31

Tablica 1. Wymiary obrzeży

| Rodzaj | Wymiary obrzeży, cm |
| --- | --- |
| obrzeża | 1 | b | h | r |
| On | 75 100 | 6 6 | 20 20 | 3 3 |
| Ow | 75 90 100 | 8 8 8 | 30 24 30 | 3 3 3 |

2.3.2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży

Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchyłki wymiarów obrzeży

| Rodzaj | Dopuszczalna odchyłka, m |
| --- | --- |
| wymiaru | Gatunek 1 | Gatunek 2 |
| l | +_ 8 | +_ 12 |
| b, h | +_ 3 | +_ 3 |

2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawędzie elementów powinny być równe i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawędzi elementów nie powinny przekraczać wartości podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży

| Rodzaj wad i uszkodzeń | Dopuszczalna wielkość wad i uszkodzeń |
| --- | --- |
|  | Gatunek 1 | Gatunek 2 |
| Wklęsłość lub wypukłość powierzchni i krawędzi w mm | 2 | 3 |
| Szczerby i uszkodzenia | ograniczających powierzchnie górne (ścieralne) | niedopuszczalne |
| krawędzi i naroży | ograniczających pozostałe powierzchnie: |  |  |
|  | liczba, max | 2 | 2 |
|  | długość, mm, max | 20 | 40 |
|  | głębokość, mm, max | 6 | 10 |

2.3.4. Składowanie

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przechowywane na składowiskach otwartych, posegregowane według rodzajów i gatunków.

Betonowe obrzeża chodnikowe należy układać z zastosowaniem podkładek  i przekładek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubość 2,5 cm, szerokość 5 cm, długość minimum 5 cm większa niż szerokość obrzeża.

2.3.5. Beton i jego składniki

Do produkcji obrzeży należy stosować beton według PN-B-06250 [2], klasy B 25     i B 30.

2.4. Materiały na podsypkę i do zapraw

Piasek na podsypkę cementowo-piaskową powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4].

Cement na podsypkę i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien być cementem portlandzkim klasy nie mniejszej niż „32,5”, odpowiadający wymaganiom PN-B-19701 [10].

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.6. Materiały na ławy

Do wykonania ław pod krawężniki należy stosować, dla:

a)	ławy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], którego składniki powinny odpowiadać wymaganiom punktu 2.4.4,

b)	ławy żwirowej - żwir odpowiadający wymaganiom PN-B-11111 [7],

c)	ławy tłuczniowej - tłuczeń odpowiadający wymaganiom PN-B-11112 [8].

32

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypełnienia szczelin dylatacyjnych na gorąco, powinna odpowiadać wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty technicznej.

3. Sprzęt:

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „Wymagania ogólne” pkt 3.

Do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacja należy zastosować dowolny sprzęt.

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu drobnego sprzętu pomocniczego.

4. Transport;

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 4.

Transport obrzeży betonowych

Betonowe obrzeża chodnikowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu po osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,7 wytrzymałości projektowanej.

Obrzeża powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami w czasie transportu.

Transport pozostałych materiałów

Transport cementu powinien się odbywać w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa można przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Masę zalewową należy pakować w bębny blaszane lub beczki drewniane. Transport powinien odbywać się w warunkach zabezpieczających przed uszkodzeniem bębnów i beczek.

5. Wykonania robót

5.1 Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypkę (ławę) należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podłoże lub podsypka (ława)

Podłoże pod ustawienie obrzeża może stanowić rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (ława) ze żwiru lub piasku, o grubości warstwy od 3 do 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta żwirem lub piaskiem i zagęszczenie z polewaniem wodą.

5.4. Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na pełną głębokość.

6.Kontrola jakości robót:

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót zostały podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzeży chodnikowych i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzić na podstawie oględzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzeń występujących na powierzchniach i krawędziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary długości i głębokości uszkodzeń należy wykonać za pomocą przymiaru stalowego lub suwmiarki z dokładnością do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie kształtu i wymiarów elementów należy przeprowadzić z dokładnością do 1 mm przy użyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taśmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów wykonuje się przez przyłożenie kątownika do badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1 mm.

33

Badania pozostałych materiałów powinny obejmować wszystkie właściwości określone w normach podanych dla odpowiednich materiałów wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robót

W czasie robót należy sprawdzać wykonanie:

- koryta pod podsypkę (ławę) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

- podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (ławy) ze żwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

- ustawienia betonowego obrzeża chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeża w planie, które może wynosić +_ 2 cm na każde 100 m długości obrzeża,

- niwelety górnej płaszczyzny obrzeża , które może wynosić +_1 cm na każde 100 m długości obrzeża,

- wypełnienia spoin, sprawdzane co 10 metrów, które powinno wykazywać całkowite wypełnienie badanej spoiny na pełną głębokość.

7. Obmiar robót:

7.1 Ogólne zasady obmiarowe

Ogólne wymagania dotyczące  obmiaru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa robót

Jednostką obmiarową jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeża chodnikowego. 7.3.Wielkości obmiarowe

7.3. Wielkości obmiarowe

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji i przedmiaru robót z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8.Odbiór robót:

8.1. Ogólne wymagania dotyczące  odbioru robót

Ogólne wymagania dotyczące  odbioru robót podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.

8.2. Odbiór robót

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

9. Podstawa płatności:

Ogólne ustalenia dotyczące  podstawy płatności podano w SST B-00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeża chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiałów,

- wykonanie koryta,

- rozścielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeża,

- wypełnienie spoin,

- obsypanie zewnętrznej ściany obrzeża,

- wykonanie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. Przepisy związane

## NORMY

|  | PN-B-06050 | Roboty ziemne budowlane |
| --- | --- | --- |
|  | PN-B-06250 | Beton zwykły |
|  | PN-B-06711 | Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw |
|  | PN-B-10021 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych |
|  | PN-B-11111 | Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka 34 |
|  | PN-B-11113 | Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek |
|  | PN-B-19701 | Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności |
|  | BN-80/6775-03/01 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania i badania |
|  | BN-80/6775-03/04 | Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża. |

Inne dokumenty

Nie występują