Znak sprawy: ZP.4.2015                                              Małogoszcz, dnia 21.05.2015 r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego  na: Modernizację i remont złóż biologicznych na oczyszczalni ścieków w Zakruczu.

W odpowiedzi na nadesłane zapytania drogą faksową z dnia 19.05.2015 r.  w sprawie w/w zamówienia publicznego Urząd Miasta i Gminy w Małogoszczu poniżej podaje pytania wraz z odpowiedziami.

1. W przedmiarze robót poz. 24 dl dotycząca płukania, demontażu i montażu (z odzysku)
sposobem półmechanicznym złoża biologicznego reaktorów - 2 kpi, natomiast zgodnie
z pkt. III SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia nie obejmuje wykonania w/w robót.

Ze względu na fakt, iż cenę oferty należy podać w formie ryczałtu, prosimy o jednoznaczne wskazanie czy w/w poz. przedmiaru robót wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Ad.1. Pozycja 24 przedmiar robót KNR-W 7-04 zespół urządzeń zblokowanej czyszczalni ścieków – analogia demontaż i montaż złoża biologicznego reaktorów – 2 kpl. W/w pozycja przedmiaru robót wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia

2. Opis techniczny pkt. 8.5 - Inne roboty związane z remontem

wg opisu zastosowano system PCC, wraz z doborem i obliczeniem zużycia poszczególnych elementów systemu, tj.:

-	uzupełnienie tynków wewnętrznych komór zaprawą CD26 (ubytki 3 0-100 mm)
150 m2 x 2kg/m2 = 300 kg

wyprawa tynkiem powierzchni wewnętrznych płyt dachowych zaprawą CD26 Ił5m2x2kg/m2 = 230kg

szpachlowanie wewnętrzne całych komór szpachlówką CD 24 1462,4 m2 x 1,5 kg/m2 = 2194 kg

W załączeniu przesyłamy karty techniczne dla zaprawy CD26 oraz szpachlówki CD24, gdzie zużycie znacznie odbiega od w/w obliczeń, a mianowicie:

- uzupełnienie tynków wewnętrznych komór zaprawą CD26 (ubytki 30-100 mm) 150 m2 x 2kg/m2/lmm x     min. 30 mm do 100 mm-9 000 kg - 30 000 kg

- wyprawa tynkiem powierzchni wewnętrznych płyt dachowych zaprawą CD26 115 m2 x 2 kg/m2/lmm x    min. 30 mm do 100 mm = 6 900 kg - 23 000 kg

szpachlowanie wewnętrzne całych komór szpachlówką CD 24 1462,4 m2 x 1,5 kg/m2/lm x      min. 3 mm do 5 mm = 6 581 kg - 10 968 kg

w  związku   z  powyższym  prosimy   o   określenie   minimalnych   grubości   warstw   dla poszczególnych remontowanych powierzchni.

Ad.2 Przewiduje się, że na powierzchni 150 m² wymagane będzie uzupełnienie tynków wewnętrznych CD26 w ilości 300 kg, przy użyciu średnim 2 kg/m²- co oznacza, że będą miejsca które wymagać będą uzupełnienia na stropie do grubości 5 mm, a na ścianach sporadycznie do 30 mm, a nie na całości 30-100 mm. Ma to być uzupełnienie tynków wewnętrznych CD26-strop zużycie ca 300 kg, ściany zużycie ca 230 kg, całość komór szpachlowana jednowarstwowo (1 mm) zużycie CD24 -  2194 kg.

- Czy w cenie oferty należy uwzględnić warstwy kontaktowe z zaprawy CD 30 (wymagane w systemie PCC)?

Ad.3 Warstwa CD30 jest zalecana, ale nie wymagana – w przedmiarze nie przewidziano.

4. Czy czerpnie/wyrzutnie dachowe ze stali nierdzewnej PDO-250 w ilości 12 szt wchodzą w zakres zamówienia (brak w przedmiarze robót)?

Ad.4 Liczba czerpni do wymiany określona zostanie na etapie remontu pokrycia dachu (po zdjęciu starej warstwy papy). Obecnie nie kalkulowane (nie znamy liczby czerpni do wymiany).

5. Prosimy o określenie normy, której mają odpowiadać okucia chemoodporne stolarki PCV.

Ad.5 PN-EN-167:2008 Okucia budowlane – Odporność na korozję – wymagania i metody badań.

6. Prosimy o informację, czy kanały na poziomie + 232,55 m wg rys. 5 technologia przekrój A-A pod klatkami schodowymi oraz osadnikami są przestrzenią pustą czy też zasypaną lub wypełnioną betonem.

Ad.6  Spodziewana jest przestrzeń pusta (wg projektu), obecnie jest to obiekt w ruchu i nie ma możliwości weryfikacji.

Burmistrz

Miasta i Gminy Małogoszcz

Jan  Głogowski