str. 12

PRZEDMIAR ROBÓT

Remont przepustu w m. Mniszek

| Lp. | Opis robót i wyliczenie ilości | jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Roboty przygotowawcze. |  |  |
| 1. | Roboty pomiarowe trasy w terenie równinnym | km | 0,115 |
| 2. | Wycinka drzew (20 bez karczowania pni | szt. | 1 |
| 3. | Wycinka drzew (40 bez karczowania pni | szt. | 1 |
| 4. | Wycinka drzew (60 bez karczowania pni | szt. | 1 |
| 5. | Wywóz pni na odl. 2 km | mp | 3,5 |
| 6. | Wywóz gałęzi na odl 2 km | mp | 5 |
| 7. | Wycinka krzewów 115 * 1,50 * 2 = 345 m2 | m2 | 345 |
|  | II. Roboty rozbiórkowe. |  |  |
| 8. | Rozbiórka nawierzchni z masy bitumicznej grubości 4 cm, z odwozem gruzu na odl. 2 km 2,50 * 5,00 = 12,50 m2 | m2 | 12,5 |
| 9. | Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego, grubości 25 cm, z odwozem gruzu na odl. 2 km | m2 | 12,5 |
| 10. | Rozbiórka przepustu z rur (60 z odwozem gruzu na 2 km | mb | 8 |
|  | III. Przepust skrzynkowy. |  |  |
| 11. | Mechaniczny wykop pod przepust skrzynkowy, z odwozem urobku na 1 km , grunt kat. III 8,00 * 2,50 * 1,00 = 20 m3 | m3 | 20 |
| 12. | Wykonanie fundamentu z kruszywa łamanego, grubości 30 cm 2,50 * 8,00 = 20,00 m2 | m2 | 20 |
| 13. | Wykonanie typowego przepustu skrzynkowego, o przekroju zamkniętym, o wymiarach wewnętrznych 1,00x1,00 na gotowym fundamencie z kruszywa, styki skrzynek wypełnione zaprawą cementową, zabezpieczone paskami papy izolacyjnej, całość zaizolowana lepikiem asfaltowym na gorąco, papa izolacyjna z folią aluminiową (rys. konstrukcyjne) | mb | 8 |
| 14. | Ułożenie warstwy wzmacniającej z betonu B-30 na przepuście, grubości 10 cm 8,00 * 1,30 = 10,40 | m2 | 10,40 |
| 15. | Ułożenie sączków drenarskich (10 wzdłuż dolnych, zewnętrznych krawędzi skrzynek przepustu (rys. konstrukcyjny) z obsypaniem kruszywem i odprowadzeniem na zewnątrz 9,00 * 2 = 18 m | m | 18 |
| 16. | Wykonanie murków czołowych, zbrojonych, z betonu B-30 wg. rysunków stal dla prętów (8 mm – St3SX, dla prętów (10 i (14 stal 18G2 | m3 | 2,40 |
| 17. | Zasypanie przepustu gruntem z dowozu, kat. I (piaszczysty) z zagęszczeniem | m3 | 10 |
| 18. | Wykonanie osłony na kabel telefoniczny z rury stalowej (100 zabetonowanej betonem B-20 | mb | 4 |

str. 13

| Lp. | Opis robót i wyliczenie ilości | jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | IV. Nawierzchnia i pobocza. |  |  |
| 19. | Ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 20 cm 2,50 * 5,00 = 12,50 | m2 | 12,50 |
| 20. | Ułożenie warstwy wiążącej z masy bitumicznej średniej grubości 14 cm, układane w trzech warstwach | m2 | 12,50 |
| 21. | Ułożenie warstwy ścieralnej grubości grubości 5 cm, układane w trzech warstwach | m2 | 12,50 |
| 22. | Uzupełnienie poboczy kruszywem niesortowanym, średniej grubości 20 cm 10,00 * 1,40 * 2 = 28,00 m2 | m2 | 28 |
|  | V. Rowy przydrożne. |  |  |
| 23. | Ręczne odmulenie rowów przydrożnych od strony wlotu, głęb. zamulenia 35 cm, z wyprofilowaniem dna i skarp jako przygotowanie pod umocnienie płytkami, od strony wylotu na powierzchni pomiędzy skrzydełkami. | m | 10 |
| 24. | Umocnienie skarp i dna rowów od strony wlotu i na powierzchni między skrzydełkami od strony wylotu, płytkami chodnikowymi 50x50 na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5 cm, spoiny zatarte zaprawą cementową. 5,00 * 2,50 + 3,00 * 2,50 * 2 + 2,00 * 1,00 = 29,50 m2 | m2 | 30 |
|  | VI. Rów odprowadzający i przepusty. |  |  |
| 25. | Ręczne odmulenie rowu odprowadzającego, głęb. zamulenia 35 cm, z wyprofilowaniem dna i skarp | m | 92 |
| 26. | Odmulenie przepustów (100 4,20 + 4,80 = 9,00 m | m | 9 |
|  | VII. Roboty odwodnieniowe. |  |  |
| 27. | Wykonanie ścianek szczelnych na czas budowy przepustu szt. 2 długości 5,00 m każda | m | 10 |
| 28. | Pompowanie wody | m3 | 10 |

Sprawdził:                                                                           Sporządził:

mgr inż. Jerzy Morawski                                                       inż. Ryszard Weryński

upr. nr Kl – 227/91                                                                upr. nr Kl – 33/91

KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)

Remont przepustu w m. Mniszek

| Lp. | Opis robót | jedn. | ilość | cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Roboty przygotowawcze. |  |  |  |  |
| 1. | Roboty pomiarowe trasy w terenie równinnym | km | 0,115 |  |  |
| 2. | Wycinka drzew (20 bez karczowania pni | szt. | 1 |  |  |
| 3. | Wycinka drzew (40 bez karczowania pni | szt. | 1 |  |  |
| 4. | Wycinka drzew (60 bez karczowania pni | szt. | 1 |  |  |
| 5. | Wywóz pni na odl. 2 km | mp | 3,5 |  |  |
| 6. | Wywóz gałęzi na odl 2 km | mp | 5 |  |  |
| 7. | Wycinka krzewów | m2 | 345 |  |  |
|  | II. Roboty rozbiórkowe. |  |  |  |  |
| 8. | Rozbiórka nawierzchni z masy bitumicznej grubości 4 cm, z odwozem gruzu na odl. 2 km | m2 | 12,5 |  |  |
| 9. | Rozbiórka podbudowy z kruszywa łamanego, grubości 25 cm, z odwozem gruzu na odl. 2 km | m2 | 12,5 |  |  |
| 10. | Rozbiórka przepustu z rur (60 z odwozem gruzu na 2 km | mb | 8 |  |  |
|  | III. Przepust skrzynkowy. |  |  |  |  |
| 11. | Mechaniczny wykop pod przepust skrzynkowy, z odwozem urobku na 1 km , grunt kat. III | m3 | 20 |  |  |
| 12. | Wykonanie fundamentu z kruszywa łamanego, grubości 30 cm | m2 | 20 |  |  |
| 13. | Wykonanie typowego przepustu skrzynkowego, o przekroju zamkniętym, o wymiarach wewnętrznych 1,00x1,00 na gotowym fundamencie z kruszywa, styki skrzynek wypełnione zaprawą cementową, zabezpieczone paskami papy izolacyjnej, całość zaizolowana lepikiem asfaltowym na gorąco, papa izolacyjna z folią aluminiową (rys. konstrukcyjne) | mb | 8 |  |  |
| 14. | Ułożenie warstwy wzmacniającej z betonu B-30 na przepuście, grubości 10 cm | m2 | 10,40 |  |  |
| 15. | Ułożenie sączków drenarskich (10 wzdłuż dolnych, zewnętrznych krawędzi skrzynek przepustu (rys. konstrukcyjny) z obsypaniem kruszywem i odprowadzeniem na zewnątrz | m | 18 |  |  |
| 16. | Wykonanie murków czołowych, zbrojonych, z betonu B-30 wg. rysunków stal dla prętów (8 mm – St3SX, dla prętów (10 i (14 stal 18G2 | m3 | 2,40 |  |  |
| 17. | Zasypanie przepustu gruntem z dowozu, kat. I (piaszczysty) z zagęszczeniem | m3 | 10 |  |  |
| 18. | Wykonanie osłony na kabel telefoniczny z rury stalowej (100 zabetonowanej betonem B-20 | mb | 4 |  |  |
|  | IV. Nawierzchnia i pobocza. |  |  |  |  |
| 19. | Ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego grubości 20 cm | m2 | 12,50 |  |  |

| Lp. | Opis robót | jedn. | ilość | cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | Ułożenie warstwy wiążącej z masy bitumicznej średniej grubości 14 cm, układane w trzech warstwach | m2 | 12,50 |  |  |
| 21. | Ułożenie warstwy ścieralnej grubości grubości 5 cm, układane w trzech warstwach | m2 | 12,50 |  |  |
| 22. | Uzupełnienie poboczy kruszywem niesortowanym, średniej grubości 20 cm 10,00 * 1,40 * 2 = 28,00 m2 | m2 | 28 |  |  |
|  | V. Rowy przydrożne. |  |  |  |  |
| 23. | Ręczne odmulenie rowów przydrożnych od strony wlotu, głęb. zamulenia 35 cm, z wyprofilowaniem dna i skarp jako przygotowanie pod umocnienie płytkami, od strony wylotu na powierzchni pomiędzy skrzydełkami. | m | 10 |  |  |
| 24. | Umocnienie skarp i dna rowów od strony wlotu i na powierzchni między skrzydełkami od strony wylotu, płytkami chodnikowymi 50x50 na podsypce cementowo – piaskowej grubości 5 cm, spoiny zatarte zaprawą cementową. | m2 | 30 |  |  |
|  | VI. Rów odprowadzający i przepusty. |  |  |  |  |
| 25. | Ręczne odmulenie rowu odprowadzającego, głęb. zamulenia 35 cm, z wyprofilowaniem dna i skarp | m | 92 |  |  |
| 26. | Odmulenie przepustów (100 | m | 9 |  |  |
|  | VII. Roboty odwodnieniowe. |  |  |  |  |
| 27. | Wykonanie ścianek szczelnych na czas budowy przepustu szt. 2 długości 5,00 m każda | m | 10 |  |  |
| 28. | Pompowanie wody | m3 | 10 |  |  |

koszt robót netto  ........................................

podatek VAT 22%   ...................................

koszt robót brutto  ......................................

słownie  ...............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

/podpis oferenta/