1

DOKUMENTACJA  PROJEKTOWA

Wymiana parkietu ze ślepa podłogą i warstwami izolacji przeciwwilgociowej i cieplnej oraz wykonanie robót malarskich w budynku Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Małogoszczu.

.

OBIEKT:                        Budynek Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej

ADRES:                          28-366 Małogoszcz

ul. 11 Listopada 14 B

INWESTOR:                    Gmina Małogoszcz

ul. Jaszowskiego 3 A

28-366 Małogoszcz

OPRACOWAŁ:               Elżbieta Góral

Józef Wcisło

Upr. Bud. Nr. 179/KL/75

Kwiecień, 2007 rok

2

Spis treści:

- Przedmiot opracowania i założenia projektowe.

- Przedmiar robót i ślepy kosztorys.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

- Zestawienie stolarki

Podstawa opracowania:

- Umowa z Inwestorem.

- Wizja lokalna.

- Obowiązujące normy i przepisy.

- Informacje o zamiarach Inwestora.

- Podstawa opracowania:                                                                                             3

Przedmiotem opracowania jest wykonanie wymiany parkietu ze ślepa podłogą i warstwami izolacyjnymi oraz roboty malarskie w budynku Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Małogoszczu.

Opis techniczny do wykonania robót wymiany parkietu i roboty malarskie w budynku Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Małogoszczu.

- Założenia projektowe.

  - Wymiana parkietu wykonana będzie bez naruszenia konstrukcji budynku.

  - Projektowana wymiana parkietu będzie wykonana w oparciu o:

- ocenę i wizję lokalną stanu technicznego oraz inwentaryzację budynku Szkoły.

  - Stan techniczny obiektu:

Ogólny stan techniczny budynku można określić jako „zadawalający”. Występują jednak zjawiska, które obniżają tę ocenę, są to:

-zły stan techniczny parkietu,

- nieestetyczny wygląd ścian.

- Kolejność wykonywania robót:

Kolejność wykonywania robót powinna być następująca:

- prace przygotowawcze, obejmujące skompletowanie materiałów i sprzętu, montaż  rusztowań,

- przygotowanie powłok malarskich z drobnymi naprawami tynków,

- rozbiórka parkietu z powiązaniem w paczki,

- rozbiórka ślepej podłogi,

- rozbiórka warstw izolacyjnych i poduszek betonowych,

- ułożenie warstw izolacyjnych i wykonanie poduszek betonowych,

- wykonanie ślepej podłogi,

- ułożenie parkietu z obsadzeniem tulei,

- cyklinowanie i malowanie parkietu z liniami oraz malowanie ścian ścian,

- uporządkowanie terenu.

- Elementy składowe systemu.

  - Izolacje:

Do robót izolacyjnych przeciwwilgociowych należy stosować papę termozgrzewalną podkładową grub.min. 3,5 mm, oraz papy asfaltowe izolacyjne S-400.

Do robót izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej z płyt wełny mineralnej typu STROPROK zgodnie z PN-EN 13501-1, PN-EN13162:2002.

  - Ślepa podłoga:

Do wykonania ślepej podłogi należy stosować:

- na legary bale kl. III o wym. 7,6x6,3 cm impregnowane, wilgotności 18 %,

- podłoga deski grub. 3,2 cm, kl. I impregnowane, strugane, szer. od 8 do 14 cm, wilgotności 14 %.

3.3.Parkiet:

Do ułożenia parkietu należy stosować klepkę dębową kl. II bezsęczną o wym.40x7 cm, grub. 2,2 cm.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej budowy.