# Roboty budowlane

- Wstęp.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

## Przedmiotem S. T. Są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych

związanych z dociepleniem ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ul.

Warszawskiej 108a w Małogoszczu wraz z robotami towarzyszącymi.

  - Zakres robót:

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania dotyczące realizacji robót budowlanych:

- roboty rozbiórkowe i demontażowe

- roboty związane z dociepleniem ścian zewnętrznych płytami ze styropianu typu FS-15 gr. 10cm i FS 20 gr. 5cm- cokół z wykonaniem tynku akrylowego cienkowarstwowego z gotowych mieszanek oraz tynku żywicznego na cokole elewacji południowej wys. 80cm – Mozatynk-S kolor Nr. KS 176

-     rozbiórka istniejących czapek kominowych i wykonanie nowych betonowych z

odwodnieniem typu kapinos

-     rozbiórka izolacji z papy ścian kominów i wywóz do utylizacji

-     przemurowanie kominów do wys. 60cm ponad dach i 40cm ponad ogniomurów od  strony zachodniej obiektu

-    wykonanie tynków kominów wraz z docieplenim ścian styropianem gr. 3cm wraz z  wykonaniem tynku akrylowego z gotowych mieszanek jak elewacja wschodnia i

południowa

-    obróbki kominów z papy z zastosowaniem listew dociskowych aluminiowych

-    nowa instalacja odgromowa kominów

-    uzupełnienie obróbek blacharskich ogniomurów z blachy ocynkowanej gr. 05mm

-    rozbiórka istniejącej opaski betonowej przy elewacji wschodniej i poł.

I wykonanie nowej z betonu B-15 gr. 15cm i szer. 05m

-    oczyszczenie i malowanie balustrad balkonowych i konstrukcji wsporczych anten TV

-    naprawa płyt balkonowych żelbetowych z wykonaniem odwodnienia typu kapinos

- wykonanie nowych obróbek blacharskich- podokienników okiennych zewnętrznych z  blachy ocynkowanej gr. 0,5mm

  - Ogólne wymagania dotyczące robót:

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego.

- Materiały:

2.1.Materiały konstrukcyjne:

    - Cegła ceramiczna pełna KL. 15.

- warunki normowe materiału określa PN-B-12011: 1997

- wykonawca powinien składować cegłę na  paletach zabezpieczonych przed opadami

atmosferycznymi

- dostarczoną na budowę partię cegły pełnej należy poddać badaniom laboratoryjnym w przypadku, gdy na podstawie oględzin zewnętrznych nasuwają się jakiekolwiek wątpliwości co do ich właściwości technicznych.

    - Styropian odm. FS-20 i FS-15 gr. 10 i 5 cm

- warunki normowe materiału określa BN-72/6363-02, PN-B-20-130: 1999 oraz karta technologiczna producenta.

    - Tynki akrylowe z gotowych mieszanek systemu ATLAS-STOPTER

- warunki normowe określają karty technologiczne producenta.

- Tynk żywiczny Mozatynk-S kolor Nr. KS 176 jw

- Sprzęt:

Do wykonania robót budowlano-montażowych Wykonawca robót powinien wykazać się możliwością korzystania z poniższego sprzętu:

- rusztowania rurowe do wys. 10 m

- wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym.

- Transport:

Ogólne wymagania dotyczące transportu zostały przedstawione w części ogólnej S. T.

- Wykonywanie robót:

  - Ogólne zasady wykonywania robót podano w części ogólnej.

  - Roboty murowe:

- Wykonawca robót ma obowiązek stosować wytyczne producenta w zakresie wykonawstwa robót murowych z cegły ceramicznej pełnej oraz PN-68/B-10020.

  - Zabezpieczenie ogniowe PN-EN 1365-2: 2000.

  - Roboty elewacyjne PN-72/B-06190, PN-M-48090: 1996.

  - Naprawa częsci pokrycia dachowego   PN-61/B-10245, PN-EN 607: 1997

- całość robót dekarskich i blacharskich w oparciu o rozwiązania katalogowe z zastosowaniem rozwiązań detali.

Prace z użyciem pap zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż 0 C

W przypadku używania pap zgrzewalnych modyfikowanych i nie niższej niż +5 C

W przypadku stosowania pap zgrzewalnych oksydowanych. Temperaturę stosowania

pap zgrzewalnych modyfikowanych można obniżyć do -_5C pod warunkiem, że rolki

papy będą przechowywane w magazynach ogrzewanych.

Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku zawilgocenia powierzchni dachu.

5.7.  Docieplenie  ścian zewnętrznych wykonać metodą lekką-mokrą

### ATLAS-STOPTER-ściany zewnętrzne styropian gr. 10 cm odm. M-15, cokół styropian gr. 5 cm odm. M-20.

Prace związane z dociepleniem ścian zewnętrznych wykonać po uprzednim demontażu konstrukcji wsporczej anten TV i kraty w oknie balkonowym. Styropian mocować mechanicznie. W trakcie nakładania i wiązania tynku temp. Otoczenia i podłoża nie może być niższa niż +5 ani wyższa niż +25C a wilgotność względna powietrza zbyt wysoka. Kolorystyka tynku akrylowego powinna być dobrana jak w wykonanej wcześniej elewacji północnej i zachodniej.

6.    Kontrola jakości robót:

6.1. Program zapewnienia jakości robót.

6.2. Zasady kontroli jakości robót.

6.3. Pobieranie próbek.

6.4. Badania i pomiary.

6.5. Certyfikaty i deklaracje zgodności z PN.

Pkt. 6, 6.1, 6.2,6.3,6.4,6.5 stosować się jak opisano w specyfikacji ogólnej

6.6. Dokumenty budowy:

Zgodnie ze specyfikacją ogólną i specyfikacją robót oraz warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

- Odbiór robót:

Ogólne zasady jakości i odbioru robót podano w części ogólnej specyfikacji technicznej. W zależności od ustaleń zawartych w S. T., roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

- odbiór częściowy

- odbiór końcowy

- odbiór pogwarancyjny.

  - Roboty elewacyjne:

- docieplenie ścian metodą lekką-mokrą w systemie ATLAS-STOPTER wraz z wyprawą elewacyjną akrylową

- bieżąca kontrola jakości robót i stosowania pełnego asortymentu systemu.

  - Okładziny i malowania:

- odbiór zgodnie z PN-69/B-126.

- Podstawa płatności:

- cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej, S. T. i w przedmiarze robót.

- Instalacja odgromowa:

Należy po dokonanym demontażu instalacji odgromowej kominów i zwodów

pionowych elewacji południowej wykonać nową instalację przewodem ocynkowany-

m fi 8mm. Roboty należy wykonać zgodnie z wymogami PN dla tego zakresu robót.

Po wykonaniu instalacji dokonać prób i sprawdzeń instalacji dokumentując wyniki

stosownymi protokołami.

Opracował: Bogusław Michalski