# Informacja dotycząca

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

ze względu na specyfikę wykonywanych robót.

Docieplenie  ścian zewnętrznych elewacji wschodniej i południowej budynku mieszkalnego (awaryjny) wraz z robotami towarzyszącymi

przy ul. Warszawskiej 108a w Małogoszczu

Inwestor: Gmina Małogoszcz Ul. Jaszowskiego 3a, 28-366 Małogoszcz.

Sporządził: Bogusław Michalski

upr. bud. KL. 288/92

## Ś. I. I. B. SWK/BO/0413/01

Podstawa opracowania:

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. NR 120 z 10.07.2003 r., poz. 1133)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. NR 120, poz. 1126)

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

- Docieplenie ścian zewnętrznych elewacji wschodniej i południowej budynku płytami ze styropianu FS-15 gr. 10cm oraz wykonaniem wyprawy elewacyjnej z gotowych mieszanek akrylowych w kolorze jasnym szarym jak wykonana wcześniej elewacja północna.

- Wykonanie docieplenia cokołu ściany elewacji południowej płytami ze styropianu FS-20 gr. 5cm wraz z wyprawą elewacyjną z tynku żywicznego- mozatynk-s kolor Nr. KS 176

- rozbiórka istniejącej instalacji odgromowej i wykonanie nowej ( dotyczy zwodów pionowych) i instalacji na kominach.

- Przemurowanie kominów ponad dachem wraz z dociepleniem styropianem gr. 3cm oraz wyprawa elewacyjną –tynk akrylowy jak na elewacjach.

- Uzupełnienie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej ogniomurów.

- Wykonanie nowej opaski betonowej przy elewacji wschodniej i południowej.

- wymiana obróbek- podokienników zewnętrznych okiennych po wykonaniu docieplenia ścian.

- Roboty malarskie balustrad balkonowych i konstrukcji wsporczej anten TV.

Kolejność wykonywania robót: wszystkie roboty wykonywane będą w jednym cyklu budowlanym.

Roboty budowlane:

- roboty zewnętrzne: ustawienie rusztowań, demontaż czap kominowych, wykonanie nowej instalacji odgromowej w zakresie zwodów pionowych i kominów, wykonanie docieplenia ścian kominów wraz z wykonaniem wyprawy , uzupełnienie obróbek blacharskich ogniomurów,  oczyszczenie ścian zewnętrznych, docieplenie styropianem, wykonanie wyprawy elewacyjnej, wykonanie opaski przy elewacji południowej i wschodniej.

- Istniejące obiekty budowlane:

### Budynek mieszkalny przy ul. Warszawskiej 108a .

- Elementy terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

Wszystkie prace budowlane przy obiekcie, wykonywane będą w sposób tradycyjny, bez używania metod pracy i materiałów niebezpiecznych.

- Zagrożenia, których wystąpienie jest możliwe podczas prowadzenia budowy:

- praca maszyn budowlanych

- możliwość upadku przedmiotu na nogi pracownika

- wypadek drogowy

- praca na wysokości.

- W celu uniknięcia wypadku, kierownik budowy będzie zobowiązany do:

przeszkolenia pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót w zakresie zasad bezpiecznej pracy, z wpisaniem faktu dokonania szkolenia do Dziennika Budowy.

Wykonanie daszków zabezpieczających wejścia do budynku oraz zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich a w szczególności mieszkańców obiektu.

- Pracownicy przystępujący do realizacji posiadają:

- odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe, potwierdzone dokumentami

- niezbędne umiejętności bezpiecznego i sprawnego wykonania pracy, a także posługiwania się wymaganym sprzętem ochronnym

- właściwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarza, uprawnionego do badań profilaktycznych.

Pracownicy będą objęci: szkoleniem wstępnym i szkoleniem na stanowisku pracy.

Kadra kierownicza szkolona jest przygotowana oraz przeszkolona w zakresie B.H.P.

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia lub wypadku przy pracy:

Pracownik-świadek wystąpienia zagrożenia lub wypadku informuje niezwłocznie o zajściu bezpośredniego przełożonego, który:

- podejmuje działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie (zabezpiecza miejsce wystąpienia zagrożenia lub wypadku)

- zapewnia udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej i medycznej poszkodowanym

- informuje niezwłocznie kierownika budowy

- realizuje wnioski i polecenia powypadkowe.

Kierownik budowy zawiadamia inspektora i prokuratora o każdym śmiertelnym, zbiorowym lub ciężkim wypadku przy pracy oraz o każdym wypadku, który wywołał takie skutki.

Kierownik budowy dokonuje zgłoszenia o wypadku do siedziby swojej firmy pocztą lub telefonicznie.

Zespół powypadkowy, czyli specjaliści ds. bhp i przedstawiciel załogi bada okoliczności oraz przyczynę wypadku. Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przesłuchaniu świadków i poszkodowanego, zbadaniu sprawności sprzętu i narzędzi stosowanych przez pracownika, stosowania ochron osobistych, czy pracownik był szkolony z przepisów bhp, czy posiadał wymagane badania lekarskie. W sytuacjach wątpliwych zaczerpuje się wiedzy powołanego biegłego w danej dziedzinie.

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom:

Wszelkie środki organizacyjne i techniczne powinny być zapewnione przez kierownictwo budowy zgodnie z obowiązującymi ustawami określającymi szczegółowo warunki bezpiecznej pracy na budowie.

Na terenie budowy należy:

- w szczególny sposób zadbać o drogi ewakuacyjne przeciwpożarowe, aby móc wydostać się w razie zagrożenia z terenu budowy

- zapewnić bezkolizyjny dojazd odpowiednich jednostek ratowniczych na miejsce ewentualnego zagrożenia

- powinna być opracowana sprawna i bezkolizyjna komunikacja z każdym obiektem i magazynem znajdującym się na terenie inwestycji

- zapewnić możliwość łączności-telefon stacjonarny albo komórkowy

- zapewnić gaśnice proszkowe-sztuk 2

- zapewnić apteczkę pierwszej pomocy i informację o numerach alarmowych

- postępować zgodnie z instruktażem pracowników przed przystąpieniem do realizacji prac szczególnie niebezpiecznych.

W przypadku zaistnienia sytuacji realnego zagrożenia pracownicy zobowiązani są do podjęcia wszystkich możliwych środków w celu jego usunięcia lub zabezpieczenia miejsca występowania a w ostateczności gdy inne środki mają ograniczone działanie stosować środki ochrony zbiorowej lub indywidualnej zgodnie z przepisami oraz wiedzą praktyczną lub uzyskana w ramach szkolenia teoretycznego.

Opracował: Bogusław Michalski

Upr. Bud. KL. 288/92