DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOCIEPLENIE PRZEGRÓD ZEWNĘTRZNYCH-

ŚCIANY ZEWNĘTRZNE ELEWACJI WSCHODNIEJ I POŁUDNIOWEJ

WRAZ Z ROBOTAMI TOWARZYSZĄCYMI

OBIEKT               :  Budynek mieszkalny ( awaryjny)

LOKALIZACJA :   Małogoszcz ul. Warszawska 108a

INWESTOR  :   GMINA MAŁOGOSZCZ ul. Jaszowskiego 3a 28-366  MAŁOGOSZCZ

OPRACOWAŁ  :  Bogusław Michalski

Upr. Bud. KL 288/92

Kielce dn. 04.2007r.

SPIS TREŚCI I ZESTAWIENIE RYSUNKÓW

- Przedmiot opracowania pkt. 1

- Założenia projektowe pkt.1.1

- Stan techniczny obiektu pkt. 1.3

- Informacja dot. Planu BIOZ

- STWiOR

- Przedmiar robót

RYSUNKI :

- Rzut dachu rys. Nr. 2- skala 1: 100

- Elewacja wschodnia rys. Nr. 1- skala 1:100

- Elewacja południowa rys. Nr. 3- skala 1:100

- Zał. Nr. 1  wyliczenie gr. styropianu

PODSTAWA OPRACOWANIA :

- Umowa z Inwestorem

- Wizja lokalna

- Dokumentacja Projektowa Miastoprojekt- Kielce z 1972r.

- Obowiązujące normy i przepisy

- Informacja o zamiarach inwestycyjnych

- Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego (awaryjny) przy ul. Warszawskiej 108a w Malogoszczu metodą lekką-mokrą ATLAS-STOPTER z tynkiem akrylowym z gotowych mieszanek  wg instrukcji ITB NR 334/2002 wraz z wymianą istniejącej instalacji odgromowej w zakresie zwodów pionowych – dotyczy ścian elewacji wschodniej i południowej, wykonaniem cokołu ściany południowej wraz z tynkiem żywicznym- Mozatynk-S kolor Nr. KS 176 , wykonania przemurowania kominów ponad dachem wraz z dociepleniem ścian styropianem gr. 3cm i wprawy elewacyjnej akrylowej jak ściany elewacji,wykonanie instalacji odgromowej kominów , nowych czapek betonowych kominów z odwodnieniem typu kapinos, uzupełnienie obróbek blacharskich ogniomurów, wykonaniem nowej opaski betonowej śiany elewacji wschodniej i południowej- opaska betonowa szer. 50cm, gr,. 15cm z B-15, wykonanie robót malarskich balustrad balkonowych i konstrukcji wsporczych anten TV wraz z naprawa płyt balkonowych żelbetowych i wymianą podokienników zewnętrznych z blachy ocynkowanej gr. 0,5mm

Opis techniczny do wykonania robót docieplenia ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego przy ulicy Warszawskiej 108a w Malogoszczu wraz z robotami towarzyszącymi.

1. Założenia projektowe.

1.1. Ocieplenie budynku będzie wykonane bez naruszenia jego konstrukcji.

1.2. Projektowane ocieplenie będzie wykonane w oparciu o:

- ocenę i wizję lokalną stanu technicznego oraz inwentaryzację budynku.

  - Stan techniczny obiektu:

Obiekt wykonano w konstrukcji wielkoblokowej o układzie ścian nośnych poprzecznym.

Ławy fundamentowe betonowe i żelbetowe.

Ściany piwnic z bloczków betonowych.

Ściany parteru i piętra prefabrykowane gr. 14cm.

Ściany szczytowe j.w. lecz ocieplone płytami wiórowo-cementowymigr.10cm.

Ściany podłużne z prefabrykowanych bloczków z gazobetonu gr.24cm.

Przewody dymowe prefabrykowane.Stropy nad kondygnacją – płyty wielokanałowe przy kominach panwiowe.

Stropodach wentylowany ocieplony 2x4cm wełna mineralna.

Dach z płyt korytkowych na ścianach ażurowych z cegły dziurawki.

Schody prefabrykowane.

Stan techniczny obiektu ocenia się jako dobry . Częściowo zostały ocieplone ściany zewnętrzne elewacji północnej i zachodniej płytami ze styropianu gr. 10cm.

Poszczególne przegrody należy docieplić:

- ściany zewnętrzne-styropian samogasnący FS typu M odmiany 15-20 kg/m³ o grubości 10 cm wg. zał. Nr. 1. do niniejszego opracowania.

- cokół wokół budynku , styropian samogasnący FS typu M odmiany 15-20 kg/m³ o gr. 5 cm

- Elementy składowe systemu:

2.1. Do robót ociepleniowych należy stosować płyty styropianowe wg PN-B-20130: 1999,

odmiany 15 gr. sciany i gr. 20, cokół- rodzaj FS.

Powinny one spełniać:

- wymiary powierzchni- nie więcej niż 60 cm x 120 cm

- powierzchnia płyt szorstka, płaska lub profilowana

- krawędzie ostre bez wyszczerbów

- stabilizacja wymiarów ± 1%

2.2. Tkanina szklana do zbrojenia warstwy ochronnej na styropianie:

Do robót ociepleniowych mogą być stosowane siatki zbrojące z włókna szklanego,

metalowe lub z tworzywa sztucznego.

  - Zaprawa klejowa:

Do malowania styropianu do podłoża ściennego mogą być stosowane następujące masy klejące:

- masa na spoiwie dyspersyjnym tworzywa sztucznego

- j.w., lecz wymagająca wymieszania z cementem

- zaprawa wykonywana z suchej mieszanki cementu, piasku oraz dodatków organicznych.

Wymagania techniczne dla mas klejących określa Instrukcja ITB 334/02.

  - Elementy uzupełniające:

Z uwagi na wymaganą grubość docieplenia należy obowiązkowo zastosować łączniki mechaniczne niezależnie od masy klejącej w następujących miejscach:

- na wszystkich krawędziach każdej ściany (pasy o szer. 1,5 m)

- wokół otworów okiennych i drzwiowych (pasy 1,0 m)

- w pozostałych miejscach-norma (6szt. na 1 m²).

  - Masy tynkarskie:

Tynk akrylowy cienkowarstwowy, kolorowy jasny popiel z gotowych suchych mieszanek oraz tynk żywiczny Mozatynk S kolor Nr. KS 176, tynk c-w kat. III

- Kolejność wykonywania robót:

Kolejność wykonywania robót powinna być następująca:

- prace przygotowawcze, obejmujące skompletowanie materiałów, sprzętu, montaż rusztowań

- demontaż czapek kominowych

- demontaż instalacji odgromowej kominów i zwodów pionowych elewacji południowej

- rozbiórka papy ze ścian kominów

- przemurowanie kominów do wys. 60cm i 40 cm ponad ogniomury

- docieplenie ścian kominów styropianem gr. 3cm wraz z wykonaniem wyprawy z tynku cienkowarstwowego akrylowego w kolorze elewacji.

- Wykonanie czapek kominowych betonowych z wykonaniem odwodnienia typu kapinos

- przygotowanie powierzchni ścian

- przyklejenie płyt styropianowych

- mocowanie łączników mechanicznych

- nakładanie na styropian masy klejącej i zbrojenie jej tkaniną szklaną

- wykonanie wyprawy tynkarskiej z masy akrylowej

- wykonanie tynku cokołu – masa żywiczna

- wykonanie nowej opaski betonowej szer. 50cm, gr. 15cm na podłożu gruntowym

- malowanie antykorozyjne balustrad balkonowych i konstrukcji wsporczej anten TVi ponowny montaż

- naprawa płyt balkonowych żelbetowych wraz z wykonaniem odwodnienia typu kapinos

- demontaż rusztowań i uporządkowanie terenu.

- Wywiezienie gruzu i papy do utylizacji

- Przyklejanie płyt styropianowych:

Płyty styropianowe powinny być przyklejane na wcześniej przygotowanym podłożu metodą tzw. mijankową. Szerokość pasa masy klejącej wzdłuż obwodu płyty powinna wynosić 3 cm. Na pozostałej powierzchni placki o średnicy 8-12 cm.

4.1. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie:

Warstwę zbrojoną należy wykonać na odpylonych płytach styropianowych nie wcześniej

niż po 3 dniach od przyklejenia płyt rozpoczynając od góry. Siatka zbrojąca nie może w

żadnym wypadku leżeć bezpośrednio na płytach styropianowych.

Na cokołach należy zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej.

4.2. Ościeża:

Do ocieplenia ościeży okiennych i drzwiowych należy zastosować płyty styropianowe o

gr. 3 cm.

  - Nowe obróbki blacharskie (podokienniki zewnętrzne) należy wykonać z blachy

stalowej ocynkowanej jak również uzupełnić obróbki blacharskie ogniomurów od strony wschodniej i południowej w sposób wykonanych wcześniej obróbek od strony zachodniej i północnej obiektu.

  - Cokół wokół budynku:

Z tynku żywicznego MOZATYNK-S kolor Nr. KS 176 do wys. 0,8m elewacja południowa

.

.

  - Kraty istniejące w oknie balkonowym do demontażu:

Po wykonaniu docieplenia ponowny montaż z pomalowaniem na kolor brąz.

4.6. Ponadto  przewidziano demontaż i montaż instalacji odgromowej w zakresie                                                      zwodów pionowych elewacji południowej  po dokonaniu docieplenia.

4.7  Wykonanie opaski betonowej szerokości 50cm i gr. 15cm przy ścianie elewacji wschodniej i południowej.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej budowy.

Opracował :

Bogusław Michalski