ZESTAWIENIE  STOLARKI  OKIENNEJ  Z  PCV

W  BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŻARCZYCACH DUŻYCH

WYMIARY ZEWNĘTRZNE OKIEN W ŚWIETLE OŚCIEŻNIC

SKALA 1:20

O wymiarach 1,46x2,02 m – 32 szt

Budynek Szkoły

O wymiarach 1,50x2,36 m – 5 szt

Sala Gimnastyczna

O wymiarach o,82x0,70 m – 8 szt                                      o wymiarach 0,42x0,66 m – 3 szt

Sanitariaty                                                                            zaplecze Sali Gimnastycznej

O wymiarach 1,83x1,45 m – 3 szt

korytarz

O wymiarach 1,83x1,45 m – 3 szt

korytarz

UWAGA:

Okna przeznaczone do wymiany wg układu i kolorystyki wcześniej wymienionych przez Użytkownika to jest rozwieralno-uchylne i stałe w kolorze białym, współczynnik K 1,1 z wysokoudarowego PCV np. typu FORIS, w Sali Gimnastycznej szyby bezpieczne.

Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze brązowym szerokości  18 cm,

długość dopasowana do szerokości okna.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania pomiarów okien  przed przystąpieniem do wykonywania robót oraz do dokonania stosownych uzgodnień z Zamawiającym w tym zakesie.