1

DOKUMENTACJA  PROJEKTOWA

Wymiana stolarki okiennej na PCV w budynku Szkoły Podstawowej

w Żarczycach Dużych wraz  z robotami towarzyszącymi.

OBIEKT:                         Budynek Szkoły Podstawowej

ADRES:                           Żarczyce Duże

28-366 Małogoszcz

INWESTOR:                    Gmina Małogoszcz

ul. Jaszowskiego 3 A

28-366 Małogoszcz

OPRACOWAŁ:               Elżbieta Góral

Józef Wcisło

Upr. Bud. Nr. 179/KL/75

Kwiecień, 2007 rok

2

Spis treści:

- Przedmiot opracowania i założenia projektowe.

- Przedmiar robót i ślepy kosztorys.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót.

- Zestawienie stolarki

Podstawa opracowania:

- Umowa z Inwestorem.

- Wizja lokalna.

- Obowiązujące normy i przepisy.

- Informacje o zamiarach Inwestora.

3

- Podstawa opracowania:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie wymiany części stolarki okiennej na wysokoudarowe PCV we  wszystkich elewacjach z obróbką obsadzenia wraz z naprawą ościeży wewnętrznych oraz wymiana podokienników zewnętrznych na podokienniki z blachy powlekanej w kolorze brąz. Wymiana stolarki okiennej wg układu ram wymienionej wcześniej stolarki.

Wymiana stolarki okiennej w.g. załączonego zestawienia nie zwalnia Wykonawcy do dokonania stosownych pomiarów przed montażem.

Opis techniczny do wykonania robót wymiany stolarki okiennej wraz z robotami towarzyszącymi w budynku Szkoły Podstawowej w Żarczycach Dużych.

- Założenia projektowe.

  - Wymiana stolarki okiennej wykonane będzie bez naruszenia konstrukcji budynku.

  - Projektowana wymiana stolarki okiennej będzie wykonana w oparciu o:

- ocenę i wizję lokalną stanu technicznego oraz inwentaryzację budynku Szkoły.

  - Stan techniczny obiektu:

Ogólny stan techniczny budynku można określić jako „zadawalający”. Występują jednak zjawiska, które obniżają tę ocenę, są to:

-zły stan techniczny stolarki okiennej w obiekcie dydaktycznym.

- Kolejność wykonywania robót:

Kolejność wykonywania robót powinna być następująca:

- prace przygotowawcze, obejmujące skompletowanie materiałów i sprzętu,

- demontaż krat,

- demontaż parapetów,

- demontaż stolarki okiennej,

- montaż stolarki PCV z wyprawą ościeży zewnętrznych,

- wykonanie nowych obróbek blacharskich – parapetów,

- obróbka ościeży wewnętrznych z płyt gipsowo-kartonowych,

- malowanie ościeży wewnętrznych,

- montaż krat i ich malowanie,

- uporządkowanie terenu.

- Elementy składowe systemu.

  - Kraty istniejące w oknach do demontażu:

Po wykonaniu wymiany stolarki ponowny montaż z pomalowaniem na kolor biały.

  - Stolarka okienna.

Do demontażu przewidziano stolarkę okienną częściowo we wszystkich elewacjach budynku w.g. układu ram jak wymienionej wcześniej na stolarkę z PCV z obróbką obsadzenia, rozwieralno-uchylną, rozwieralną i stałą z możliwością rozszczelnienia o współczynniku przenikalności cieplnej mniejszej od 1,5 W/m2K, czterokomorowe o profilu usztywnionym wkładką stalową, okucia obwiedniowe wyposażone w funkcję

4

mikrowentylacji oraz blokadę błędnego położenia klamki, szyby o przenikalności mniejszej lub równej 1,1 W/m2K, w Sali Gimnastycznej szyba bezpieczna  k- 1,1 W/m2K, obsadzone w kotwach.

  - Podokienniki zewnętrzne.

Nowe obróbki blacharskie – podokienniki zewnętrzne należy wykonać z blachy powlekanej w kolorze brąz z zakończeniami z PCV.

3.4.Ościeża.

Do naprawy ościeży wewnętrznych zastosować płyty gipsowo-kartonowe wodoodporne grub. 12,5 mm. Następnie pokryć dwukrotnie farbą emulsyjną w kolorach uzgodnionych z Inwestorem.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej budowy , a w szczególności do dokonania oględzin wymienianej przez Użytkownika stolarki okiennej w celu zamontowania nowej w.g. istniejącego układu ram.