# PRZEDMIAR ROBÓT

# Remont chodników i przebudowa parkingu na Osiedlu w m. Małogoszcz

| L.p. | Nr SST | Element - rodzaj robót. Opis i obliczenie ilości robót | Jedn. miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1. | D-01.02.04 | I. Roboty rozbiórkowe – kod CPV 45111200-0 Rozbiórka krawężnika betonowego 15 x 30 x 100 na ławie betonowej z oporem. Odwóz gruzu na odległość 2 km. parking – 45,0 m | m | 45,0 |
| 2. | D-01.02.04 | Rozbiórka obrzeży betonowych 6 x 20 na podsypce piaskowej. Odwóz gruzu na odległość 2 km. parking – 23,0 m chodniki – 80,0 m Razem: 103,0 m | m | 103,0 |
| 3. | D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni betonowej gr. 30 cm. Odwóz gruzu na odległość 2 km. chodniki – 7,0 m2 | m2 | 7,0 |
| 4. | D-01.02.04 | Rozbiórka chodnika z płyt betonowych 50 x 50 x 7. Odwóz gruzu na odległość 2 km. | m2 | 68,0 |
| 5. | D-04.01.01 | II. Podbudowa – kod CPV 45111200-1 Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 20 cm z plantowaniem dna. Grunt kat. III. Odwóz ziemi na odległość 3 km. chodniki – 130,0 m2 | m2 | 130,0 |
| 6. | D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta głębokości 60 cm z plantowaniem dna. Grunt kat. III. Odwóz ziemi na odległość 3 km. parking – 201,5 m2 | m2 | 201,5 |
| 7. | D-04.02.01 | Wykonanie warstwy odsączającej z piasku gr. 15 cm. parking – 201,5 m2 | m2 | 201,5 |
| 8. | D-04.04.04 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm. parking – 187 m2 | m2 | 187,0 |
| 9. | D-08.03.01 | III. Krawężniki i obrzeża - kod CPV 45233220-7 Ułożenie obrzeży betonowych 20 x 6 wibroprasowanych kolorowych na podsypce piaskowej gr. 5 cm. | m | 162,0 |
| 10. | D-08.01.01 | Ułożenie krawężnika betonowego 15 x 30 x 100 najazdowego na ławie betonowej bez oporu. Beton B-10. | m | 45,0 |
| 11. | D-08.01.01 | Ułożenie krawężnika betonowego 15 x 30 x 100 na ławie betonowej z oporem. Beton B-10. parking – 52,0 m | m | 52,0 |
| 12. | D-08.05.01 | IV. Nawierzchnia - kod CPV 45233200-1 Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm, koloru czerwonego na podsypce z kruszywa 2/16 grubości 10 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 130,0 |
| 13. | D-08.05.01 | Wykonanie nawierzchni parkingu z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 187,0 |
| 14. | D-05.03.15/4 | Remont nawierzchni bitumicznej wzdłuż krawężnika masą bitumiczną na zimno śr. grubości 4 cm. | m2 | 18,0 |
| 15. | D-07.02.01 | V. Oznakowanie pionowe - kod CPV 45233221-4 Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 cm. | szt. | 1 |
| 16. | D-07.02.01 | Przymocowanie tablic znaków drogowych o pow. ponad 0,3 m2. Znak D-18. | szt. | 1 |
| 17. | D-03.02.02 | VI. Regulacja urządzeń podziemnych - kod CPV 45230000-8 Regulacja wysokościowa włazów kanałowych. parking – 1 szt. | szt. | 1 |