KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi dojazd do łąk i pól w m Kozłów

| Lp. | Nr SST | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Cena jedn | Wartość 5x6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | D-01.01.00 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km |  |  |  |
|  |  | 0.290 | km | 0.290 |  |  |
| 2 | D-04.04.03 | Warstwa profilowo-wzmacniająca z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie śr. gr. 10 cm | m3 |  |  |  |
|  |  | 100*4.50*0.10 | m3 | 45.000 |  |  |
| 3 | D-04.04.03 | Warstwa profilowo-wzmacniająca z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie śr. gr. 15 cm | m3 |  |  |  |
|  |  | (100*4.0+90*3.50)*0.15 | m3 | 107.250 |  |  |
| 4 | D-04.03.01 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej | m2 |  |  |  |
|  |  | 100*4.50+100*4+90*3.5 | m2 | 1165.000 |  |  |
| 5 | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 |  |  |  |
|  |  | 100*4.50+100*4+90*3.5 | m2 | 1165.000 |  |  |
| 6 | D-04.08.01/c | Warstwa wyrównawcza z BA dla ruchu KR -1 w ilości 50kg/m2 | t |  |  |  |
|  |  | (100*4.50+100*4+90*3.5)*0.05 | t | 58.250 |  |  |
| 7 | D-05.03.05/c | Warstwa ścieralna z BA gr 3 cm dla ruchu KR-1 | m2 |  |  |  |
|  |  | 100*4.50+100*4+90*3.5 | m2 | 1165.000 |  |  |
| 8 | D-01-02-11 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. |  |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.000 |  |  |
| 9 | D-06.03.01 | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z odwozem ziemi na odl. 2 km | m2 |  |  |  |
|  |  | (80*1.5)+(290*1.0)*2 | m2 | 700.000 |  |  |
| 10 | D-06.03.02 | Plantowanie i utwardzenie poboczy gruntowych kruszywem łamanym 0/31,5 gr warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 |  |  |  |
|  | 3 | (80*1.5)+(290*1.0)*2 | m2 | 700.000 |  |  |
| 11 | D-04.01.01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm z odwozem gruntu na odl 2 km | m2 |  |  |  |
|  |  | (1.0*6.0)*5+(1.5*6.0)*2+(3.0*6.0)*2+(4.0*6.0)*2+(5.0*6.0)*2 | m2 | 192.000 |  |  |
| 12 | D-04-02.02 | Wykonanie warstwy odcinającej z piasku - grubość warstwy po zag. 10 cm z zageszczeniem mechanicznym | m2 |  |  |  |
|  |  | (1.0*6.0)*5+(1.5*6.0)*2+(3.0*6.0)*2+(4.0*6.0)*2+(5.0*6.0)*2 | m2 | 192.000 |  |  |
| 13 | D-04.04.03 | Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm | m2 |  |  |  |
|  |  | (1.0*6.0)*5+(1.5*6.0)*2+(3.0*6.0)*2+(4.0*6.0)*2+(5.0*6.0)*2 | m2 | 192.000 |  |  |
| 14 | D-04.04.03 | Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 8 | m2 |  |  |  |
|  |  | (1.0*6.0)*5+(1.5*6.0)*2+(3.0*6.0)*2+(4.0*6.0)*2+(5.0*6.0)*2 | m2 | 192.000 |  |  |
| 15 | D-03.01.01 | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm | m |  |  |  |
|  |  | 12 | m | 12.000 |  |  |
| 16 | D-03.01.01 | Wydłużenie przepustu z rur bet o śr. 60 cm, styki rur zatarte zaprawa cementowa i zabezpieczone paskami papy, rurociąg zaizolowany 2 x lepik asfaltowy, fundanent z kruszywa łąmanego gr 25 cm | m3 |  |  |  |
|  |  | 3 | m3 | 3.000 |  |  |
| 17 | D-03.01.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa | m3 |  |  |  |
|  |  | 24*0.25 | m3 | 6.000 |  |  |
| 18 | D-03.01.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60 cm | m |  |  |  |
|  |  | 4*6.0 | m | 24.000 |  |  |
| 19 | D-03.01.01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm | ściank. |  |  |  |
|  |  | 8 | ściank. | 8.000 |  |  |
| 20 | D-06.02.02 | Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu (zamulenie 50%) z odwozem namułu 0.5 km | m |  |  |  |
|  |  | 7 | m | 7.000 |  |  |
| 21 | D-06.02.02 | Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu z odwozem namułu na odl. 1 km | m |  |  |  |
|  |  | 290 | m | 290.000 |  |  |
| 22 | D-06.04.01 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 2.50 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km -pogłębienie rowu | m3 |  |  |  |
|  |  | (2.2+0.5)*0.5*0.6*80.0 | m3 | 64.800 |  |  |
| 23 | D-06.01.03 | Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi chodnikowymi o wym. 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 |  |  |  |
|  |  | 80.0*0.5 | m2 | 40.000 |  |  |
| 24 | D-06.01.03 | Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi ażurowymi 60 X 40 X 10 cm na podsypce piaskowej | m2 |  |  |  |
|  |  | 1.2*2*80 | m2 | 192.000 |  |  |
| RAZEM |  |
| PODATEK WAT …… % |  |
| KWOTA BRUTTO |  |

Słownie: ................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

-------------------------------------------------

/Podpis oferenta/

URZĄD MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

pow. JĘDRZEJÓW

woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE

DOKUMENTACJA    KOSZTORYSOWA

# Przebudowa drogi dojazdowej do łąk i pól 
w m. Kozłów na długości 290 mb

Podstawa opracowania: 	- pomiary w terenie,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43 
z dnia 14 maja 1999 roku),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389)

Opracował:

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
z dnia 2 marca 1999 roku (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku).

2. Przedmiot przebudowy

Przedmiotem przebudowy jest droga dojazdowa do łąk i pół w m. Kozłów na długości 290 m.

3. Stan istniejący

Droga posiada jezdnię o nawierzchni tłuczniowej zmiennej szerokości: 100 m – szer. 4,5 m, 100 m – szer. 4,0 m i 90 m – szer. 3,5 m. Stan techniczny nawierzchni zły, deformacje i nierówności w profilu podłużnym i poprzecznym. Pobocza ziemne szerokości 1,0 ÷ 1,5 m zawyżone. Rów po stronie lewej wymaga oczyszczenia 
z namułu a na długości 80 m pogłębienia i umocnienia skarp elementami betonowymi. Po stronie prawej brak rowu i brak pasa drogowego, aby go wykonać. Trzy przepusty pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 40 cm wymagają wymiany rur na średnicę 60 cm z uwagi na dużą zlewnię wód powierzchniowych. W poboczu drogi po stronie prawej znajduje się wodociąg.

4. Stan projektowany – zakres przebudowy

Szerokość jezdni na odcinku 100 m – 4,5 m, na kolejnym odcinku 100 m – 4,0 m a na pozostałym odcinku 90 m – 3,5 m. Szerokość poboczy 1,0 ÷ 1,5 m.

Technologia:

- warstwa profilowo – wzmacniająca z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie śr. grubości 10 cm na długości 100 m, na pozostałym odcinku grubości 15 cm,

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego dla ruchu KR-1 w ilości 50 kg/m2,

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR-1 grubości 3 cm, spadek daszkowy 2%,

- regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych,

- ścinka poboczy z wyprofilowaniem do spadku poprzecznego 6% i utwardzenie materiałem kamiennym 0/31,5 grubości 10 cm,

- nawierzchnia na wjazdach z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm,

- oczyszczanie rowu z namułu gr. 30 cm na długości 290 m,

- pogłębienie rowu gr. 60 cm na długości 80 m z umocnieniem dna płytami betonowymi 50 x 50 x 7 oraz skarp płytami ażurowymi 60 x 40 x 10. Pochylenie skarp 1:1,5, szerokość dna 0,5 m,

- wymiana przepustów pod zjazdami z rur betonowych o średnicy 40 cm na średnicę 60 cm.

Przebudowa drogi dojazd do łąk i pól w m Kozów

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45100000-8 | Roboty przygotowawcze |
| 1 d.1 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km |  |  |
|  |  | 0.290 | km | 0.290 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.290 |
| 2 | 45233121-3 | Podbudowa |
| 2 d.2 | KNR 2-31 0107-01 | Warstwa profilowo-wzmacniająca z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie śr. gr. 10 cm | m3 |  |  |
|  |  | 100*4.50*0.10 | m3 | 45.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 45.000 |
| 3 d.2 | KNR 2-31 0107-02 | Warstwa profilowo-wzmacniająca z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie śr. gr. 15 cm | m3 |  |  |
|  |  | (100*4.0+90*3.50)*0.15 | m3 | 107.250 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 107.250 |
| 3 | 45233121-3 | Nawierzchnia |
| 4 d.3 | KNR 2-31 1004-04 | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej | m2 |  |  |
|  |  | 100*4.50+100*4+90*3.5 | m2 | 1165.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1165.000 |
| 5 d.3 | KNR 2-31 1004-07 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 |  |  |
|  |  | 100*4.50+100*4+90*3.5 | m2 | 1165.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1165.000 |
| 6 d.3 | KNR 2-31 0108-02 | Warstwa wyrównawcza z BA dla ruchu KR -1 w ilości 50kg/m2 | t |  |  |
|  |  | (100*4.50+100*4+90*3.5)*0.05 | t | 58.250 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 58.250 |
| 7 d.3 | KNR 2-31 0310-05 | Warstwa ścieralna z BA gr 3 cm dla ruchu KR-1 | m2 |  |  |
|  |  | 100*4.50+100*4+90*3.5 | m2 | 1165.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1165.000 |
| 8 d.3 | KNR 2-31 1406-04 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.000 |
| 4 | 45400000-1 | Pobocza |
| 9 d.4 | KNR 2-31 1402-05 | Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm z odwozem ziemi na odl. 2 km | m2 |  |  |
|  |  | (80*1.5)+(290*1.0)*2 | m2 | 700.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 700.000 |
| 10 d.4 | KNR 2-31 0204-03 | Plantowanie i utwardzenie poboczy gruntowych kruszywem łamanym 0/31,5 gr warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 |  |  |
|  |  | (80*1.5)+(290*1.0)*2 | m2 | 700.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 700.000 |
| 5 | 45233222-1 | Zjazdy na posesje i do pól |
| 11 d.5 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm z odwozem gruntu na odl 2 km | m2 |  |  |
|  |  | (1.0*6.0)*5+(1.5*6.0)*2+(3.0*6.0)*2+(4.0*6.0)*2+(5.0*6.0)*2 | m2 | 192.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 192.000 |
| 12 d.5 | KNR 2-31 0104-05 | Wykonanie warstwy odcinającej z piasku - grubość warstwy po zag. 10 cm z zageszczeniem mechanicznym | m2 |  |  |
|  |  | (1.0*6.0)*5+(1.5*6.0)*2+(3.0*6.0)*2+(4.0*6.0)*2+(5.0*6.0)*2 | m2 | 192.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 192.000 |
| 13 d.5 | KNR 2-31 0204-05 | Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 7 cm | m2 |  |  |
|  |  | (1.0*6.0)*5+(1.5*6.0)*2+(3.0*6.0)*2+(4.0*6.0)*2+(5.0*6.0)*2 | m2 | 192.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 192.000 |
| 14 d.5 | KNR 2-31 0204-06 | Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z tłucznia - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu Krotność = 8 | m2 |  |  |
|  |  | (1.0*6.0)*5+(1.5*6.0)*2+(3.0*6.0)*2+(4.0*6.0)*2+(5.0*6.0)*2 | m2 | 192.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 192.000 |
| 6 | 45233222-1 | Przepusty pod zjazdami |
| 15 d.6 | KNR 2-31 0816-01 | Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 40 cm | m |  |  |
|  |  | 12 | m | 12.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 12.000 |
| 16 d.6 | KNR 2-31 0605-01 | Wydłużenie przepustu z rur bet o śr. 60 cm, styki rur zatarte zaprawa cementowa i zabezpieczone paskami papy, rurociąg zaizolowany 2 x lepik asfaltowy, fundanent z kruszywa łąmanego gr 25 cm | m3 |  |  |
|  |  | 3 | m3 | 3.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3.000 |
| 17 d.6 | KNR 2-31 0605-01 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa | m3 |  |  |
|  |  | 24*0.25 | m3 | 6.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6.000 |
| 18 d.6 | KNR 2-31 0605-06 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 60 cm | m |  |  |
|  |  | 4*6.0 | m | 24.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 24.000 |
| 19 d.6 | KNR 2-31 0605-05 | Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 60 cm | ściank. |  |  |
|  |  | 8 | ściank. | 8.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 8.000 |
| 20 d.6 | KNR 2-31 1404-02 | Oczyszczenie przepustów o śr. 0.6 m z namułu (zamulenie 50%) z odwozem namułu 0.5 km | m |  |  |
|  |  | 7 | m | 7.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7.000 |
| 7 | 45112100-6 | Rowy |
| 21 d.7 | KNR 2-31 1403-06 | Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm z wyprofilowaniem skarp rowu z odwozem namułu na odl. 1 km | m |  |  |
|  |  | 290 | m | 290.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 290.000 |
| 22 d.7 | KNR 2-01 0203-04 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 2.50 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km -pogłębienie rowu | m3 |  |  |
|  |  | (2.2+0.5)*0.5*0.6*80.0 | m3 | 64.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 64.800 |
| 23 d.7 | KNR 2-01 0516-04 | Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi chodnikowymi o wym. 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 |  |  |
|  |  | 80.0*0.5 | m2 | 40.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40.000 |
| 24 d.7 | KNR 2-01 0516-04 | Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi ażurowymi 60 X 40 X 10 cm na podsypce piaskowej | m2 |  |  |
|  |  | 1.2*2*80 | m2 | 192.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 192.000 |