URZĄD MIASTA I GMINY MAŁOGOSZCZ

pow. JĘDRZEJÓW

woj. ŚWIĘTOKRZYSKIE

DOKUMENTACJA    KOSZTORYSOWA

# Przebudowa drogi gminnej Bocheniec przez wieś na długości 398,5 mb

Podstawa opracowania: 	- pomiary w terenie,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r. (Dz. U. Nr 43 
z dnia 14 maja 1999 roku),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130 poz. 1389)

Opracował:

OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
z dnia 2 marca 1999 roku (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 roku).

2. Przedmiot przebudowy

Przedmiotem przebudowy jest droga gminna Bocheniec przez wieś na długości

398,5 mb.

3. Stan istniejący

Droga posiada jezdnię o szerokości 3,0 m a na odcinku 40 m 3,5 m o nawierzchni 
z tłucznia. Stan techniczny nawierzchni zły, liczne deformacje profilu poprzecznego 
i podłużnego. Obustronne pobocza ziemne o szerokości 0,5 m są zawyżone, nie posiadają normatywnych spadków poprzecznych. Brak rowów przydrożnych. Z uwagi na brak pasa drogowego nie można ich wykonać. W jezdni usytuowany jest kanał sanitarny i wodociąg.

4. Stan projektowany – zakres przebudowy

Szerokość jezdni na odcinku 40 m – 3,5 m, a na pozostałym 3,0 m. Szerokość poboczy 0,5 m.

Technologia:

- warstwa profilowo – wzmacniająca z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie śr. grubości 10 cm,

- warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego dla ruchu KR-1 w ilości 50 kg/m2,

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego dla ruchu KR-1 grubości 3 cm, spadek poprzeczny jednostronny 2%,

- regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych,

- ścinka poboczy z wyprofilowaniem do spadku poprzecznego 6% i utwardzenie materiałem kamiennym 0/31,5 grubości 10 cm,

- nawierzchnia na wjazdach z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grubości 15 cm.

KOSZTORYS OFERTOWY

# Przebudowa drogi gminnej Bocheniec przez wieś na długości 398,5 m

| Lp. | Podstawa Nr SST | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość jedn. | Cena jedn. | Wartość 5 x 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Roboty przygotowawcze 45100000-8 |  |  |  |  |
| 1 |  | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym |  |  |  |  |
|  |  | 0.400 | km | 0.400 |  |  |
| 2 | Podbudowa 45233121-3 |  |  |  |  |
| 2 |  | Warstwa profilowo - wzmacniająca z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie śr. gr 10 cm |  |  |  |  |
|  |  | {(305*3.0)+(40*3.5)+(12+3.5)*0.5*11+(5*11)*0.5+(34*3.0)+(8.5+3)*0.5*8.5}*0.10 | m3 | 131.863 |  |  |
| 3 | Nawierzchnia 45233121-3 |  |  |  |  |
| 3 |  | Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej |  |  |  |  |
|  |  | (305*3.0)+(40*3.5)+(12+3.5)*0.5*11+(5*11)*0.5+(34*3.0)+(8.5+3)*0.5*8.5 | m2 | 1318.625 |  |  |
| 4 |  | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem |  |  |  |  |
|  |  | (305*3.0)+(40*3.5)+(12+3.5)*0.5*11+(5*11)*0.5+(34*3.0)+(8.5+3)*0.5*8.5 | m2 | 1318.625 |  |  |
| 5 |  | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym dla ruchu KR-1 w ilości 50 kg/m2 |  |  |  |  |
|  |  | {(305*3.0)+(40*3.5)+(12+3.5)*0.5*11+(5*11)*0.5+(34*3.0)+(8.5+3)*0.5*8.5}*0.05 | t | 65.931 |  |  |
| 6 |  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm dla ruchu KR-1 |  |  |  |  |
|  |  | (305*3.0)+(40*3.5)+(12+3.5)*0.5*11+(5*11)*0.5+(34*3.0)+(8.5+3)*0.5*8.5 |  | 1318.625 |  |  |
| 7 |  | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych |  |  |  |  |
|  |  | 14 | szt. | 14.000 |  |  |
| 8 |  | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych |  |  |  |  |
|  |  | 11 | szt. | 11.000 |  |  |
| 4 | Pobocza 45400000-1 |  |  |  |  |
| 9 | KNR 2-31 1402-05 | Mechaniczne ścinanie poboczy o średniej grub. 10 cm - odwóz ziemi na odl. 2 km |  |  |  |  |
|  |  | (356*0.5*2)+(42.5*0.5*2) | m2 | 398.500 |  |  |
| 10 |  | Plantowanie i utwardzenie poboczy gruntowych kruszywem łamanym 0/31,5, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm |  |  |  |  |
|  |  | (356*0.5*2)+(42.5*0.5*2) | m2 | 398.500 |  |  |
| 5 | Zjazdy na posesję 45233222-1 |  |  |  |  |
| 11 |  | Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV głębokości 25 cm z odwozem gruntu na odl. 2 km |  |  |  |  |
|  |  | (5*2)*3+(7*1.5)+(10*2)+(4*1)+(7*4)*2 | m2 | 120.500 |  |  |
| 12 |  | Wykonanie warstwy odcinającej z piasku gr. 10 cm , zagęszczenie mechaniczne |  |  |  |  |
|  |  | (5*2)*3+(7*1.5)+(10*2)+(4*1)+(7*4)*2 | m2 | 120.500 |  |  |
| 13 |  | Nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa grubości po zagęszczeniu 7 cm |  |  |  |  |
|  |  | (5*2)*3+(7*1.5)+(10*2)+(4*1)+(7*4)*2 | m2 | 120.500 |  |  |
| 14 |  | Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu powyżej 7 cm Krotność = 8 |  |  |  |  |
|  |  | (5*2)*3+(7*1.5)+(10*2)+(4*1)+(7*4)*2 | m2 | 120.500 |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO |  |
| PODATEK VAT 22 % |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ BRUTTO |  |

Słownie: .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

______________________________________

Podpis Oferenta