Projekt zawiera –14-

ponumerowanych stron

DOKUMENTACJA  PROJEKTOWA

Roboty remontowe budynku strażnicy OSP w Rembieszycach.

KOD  CPV:   45453000-7 – Roboty remontowe i modernizacyjne

.

OBIEKT:                        Budynek strażnicy OSP w Rembieszycach

INWESTOR:                    Gmina Małogoszcz

ul. Jaszowskiego 3 A

28-366 Małogoszcz

OPRACOWAŁ:               inż. Bud. Ląd. Stanisław Jach

Nr ewid. uprawnień KL-73/86

SWK/BO/0115/06

Data opracowania:             luty, 2015 rok

-1-

Spis treści:

- strona tytułowa – 1,-

- spis treści – 2,-

- uprawnienia i zaświadczenia projektanta – 3,- do 4,-

- oświadczenia projektanta – 5,-

- informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 6,-do 7,-

- część opisowa – 8,- do 11,-

- zestawienie stolarki okiennej – 12,-

- szkic sytuacyjny – 13,-

- przekrój poprzeczny I –I  przez chodniki – 14,-

-2-

Imię i nazwisko:   Stanisław Jach

Upr. Nr :                KL-73/86

Członek Izby :       Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Nr ewidencyjny     SWK/BO/0115/06

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że dokumentacja projektowa na wykonanie Robót remontowych budynku strażnicy OSP w Rembieszycach, została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Dnia, luty 2015 roku

-5-

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  BEZPIECZEŃSTWA  I  OCHRONY  ZDROWIA.

BUDYNEK STRAŻNICY OSP W REMBIESZYCACH.

Zakres robót obejmuje wymianę stolarki okiennej drewnianej na okna z PCV, docieplenie elewacji zewnętrznych wraz z robotami towarzyszącymi, remont instalacji odgromowej oraz wykonanie robót brukarskich zewnętrznych oraz wyłożenie płytkami typu GRES pomieszczenia gospodarczego.

Roboty remontowe będą prowadzone w etapach:

- zagospodarowanie terenu budowy, stworzenia zaplecza z miejscem składowania materiałów budowlanych, oznakowanie terenu budowy, umiejscowienie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej o prowadzonych robotach,

- montaż rusztowań,

- prace przygotowawcze wstępne,

- wymiana stolarki okiennej,

- wykonanie docieplenia elewacji budynku,

- wykonanie obróbek blacharskich i remont instalacji odgromowej,

- demontaż rusztowań,

- wykonanie robót brukarskich,

- wykonanie robót posadzkarskich,

- roboty porządkowe.

Wykaz istniejących budynków:

- przedmiotowy budynek strażnicy OSP.

Dane dotyczące szkód górniczych:

- przedmiotowy budynek położony jest na działce poza terenami górniczymi, nie leży na terenach zalewowych i nie jest  zagrożony osuwaniem się mas ziemnych.

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- brak, wszelkie prace budowlane przy obiekcie wykonywane będą w sposób tradycyjny, bez używania metod pracy i materiałów niebezpiecznych.

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych określające skalę i rodzaje zagrożeń, o których mowa w art. 21 a ustawy Prawo Budowlane :

- praca maszyn budowlanych,

- prace na wysokości związane z wyminą stolarki okiennej, z wykonaniem docieplenia oraz wykonaniem niezbędnych obróbek blacharskich,

- montaż i demontaż rusztowań,

- prace przy preparatach chemicznych tj. farby, tynki,

- możliwość upadku przedmiotów na nogi pracownika.

W celu uniknięcia wypadku, kierownik budowy będzie zobowiązany do wykonania daszków zabezpieczających wejścia do budynku oraz zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób trzecich, a w szczególności osób pracujących w budynku.

Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- przystępując do realizacji robót remontowych powinien być przeprowadzony instruktaż pracowników przez sprawującego nadzór przedmiotowej budowy. Robotnicy wykonujący prace powinni posiadać odpowiednie przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiednie do danej pracy kwalifikacje zawodowe, właściwy stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych.

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia lub wypadku przy pracy:

Pracownik – świadek wystąpienia zagrożenia lub wypadku informuje niezwłocznie o zajściu bezpośredniego przełożonego, który:

podejmuje działania eliminujące lub ograniczające zagrożenia (zabezpiecza miejsce wystąpienia zagrożenia lub wypadku),

- udziela zapewnienie pierwszej pomocy przedlekarskiej i  medycznej poszkodowanym,

- informuje niezwłocznie kierownika budowy,

-6-

- realizuje wnioski i polecenia powypadkoweKierownik budowy  zawiadamia inspektora i prokuratora o każdym śmiertelnym, zbiorowym lub ciężkim wypadku przy pracy oraz o każdym wypadku, który wywołał taki skutki.

Kierownik budowy dokonuje zgłoszenia o wypadku do siedziby swojej firmy pocztą lub telefonicznie.

Zespół powypadkowy, czyli specjaliści ds. bhp i przedstawiciel załogi bada okoliczności oraz przyczynę wypadku. Dochodzenie polega na dokonaniu wizji lokalnej, przesłuchaniu świadków i poszkodowanego, zbadaniu sprawności sprzętu i narzędzi stosowanych przez pracownika, stosowanie ochron osobistych, czy pracownik był szkolony z przepisów BHP, czy posiadał wymagane badania lekarskie. W sytuacji wątpliwości zaczerpuje się wiedzy powołanego biegłego w danej dziedzinie.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniającym bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń:

- środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonania robót budowlanych w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwa określa Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Na terenie budowy należy:

- w szczególny sposób zadbać o drogi ewakuacyjne przeciwpożarowe, aby móc wydostać się w razie zagrożenia z terenu budowy,

-zapewnić bezkolizyjny dojazd odpowiednich jednostek ratowniczych na miejsce ewentualnego zagrożenia,

- powinna być opracowana sprawna i bezkolizyjna komunikacja z każdym obiektem i magazynem znajdującym się na terenie inwestycji,

- zapewnić możliwość łączności – telefon stacjonarny lub komórkowy,

- zapewnić gaśnice proszkowe – sztuk 2,-,

- zapewnić apteczkę pierwszej pomocy i informację o numerach alarmowych,

- postępować zgodnie z instruktażem pracowników przed przystąpieniem do realizacji prac szczególnie niebezpiecznych.

W przypadkach zaistnienia realnego zagrożenia pracownicy zobowiązani są do podjęcia wszystkich możliwych środków w celu jego usunięcia lub zabezpieczenia miejsca występowania, a w ostateczności gdy inne środki mają ograniczone działanie stosować środki ochrony zbiorowej lub indywidualnej zgodnie z przepisami oraz wiedzą praktyczną lub uzyskaną w ramach szkolenia teoretycznego.

Zgodnie z ustawą z dnia 07.07.1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016) art. 21 a planowany Kierownik budowy jest zobowiązany przed rozpoczęciem budowy sporządzić „Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia”. Plan powinien być sporządzony z uwzględnieniem niniejszych informacji BIOZ oraz z uwzględnieniem danych zawartych w projekcie budowlanym i specyfikacji technicznej wykonania robót.

Opracował:

Stanisław Jach

Luty, 2015 rok

-7-

OPIS  TECHNICZNY

- Przedmiot opracowania:

Przedmiotem opracowania jest wykonanie robót remontowych budynku strażnicy OSP w Rembieszycach.

- Podstawa opracowania:

- Zlecenie i umowa z Inwestorem.

- Wizja lokalna w obecności przedstawicieli Inwestora i użytkownika.

- Pomiary.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

- Opis ogólny stanu istniejącego:

Działka zabudowana jest budynkiem strażnicy OSP. Przed budynkiem zlokalizowane są parkingi. Wjazd na działkę od ulicy. Działka ogrodzona z bramą wjazdową i furtką.

Przedmiotowy budynek jest budynkiem  parterowym, niepodpiwniczonym ze stropodachem. Budynek pokryty blachą ocynkowaną płaską.. Zewnętrzne wymiary budynku 27,50x12,00 m, wysokość w szczycie 7,75 m i 8,05 m. Budynek jest wyposażony w wewnętrzne instalacje: wodociągową, kanalizacyjną i elektryczną oraz odgromową. Do budynku doprowadzona jest woda z wiejskiej sieci wodociągowej. Nieczystości płynne z budynku odprowadzane są do zbiornika nieczystości. Energia elektryczna doprowadzona jest z sieci energetycznej zewnętrznej.

Do remontu przewidziane są roboty zewnętrzne budowlane tj. wymiana stolarki okiennej , elewacja budynku z remontem schodów i podestów  wejściowych, chodników, instalacja odgromowa, oświetlenie zewnętrzne budynku oraz wyłożenie pomieszczenia gospodarczego płytkami typu GRES na zaprawie klejowej.

- Założenia projektowe.

  - Remonty remontowe wykonane będzie bez naruszenia konstrukcji budynku.

1.2. Projektowany remont budynku strażnicy OSP będzie wykonany w oparciu o:

- ocenę i wizję lokalną stanu technicznego budynku.

1.3. Stan techniczny budynku:

Ogólny stan techniczny budynku strażnicy OSP można określić jako „zadawalający”. Występują jednak zjawiska, które obniżają tę ocenę, są to:

- zły stan techniczny stolarki okiennej  - do wymiany,

- nieestetyczny wygląd elewacji,

- nieestetyczny wygląd  instalacji odgromowej,

- zły stan techniczny i nieestetyczny wygląd schodów wejściowych i podjazdu do budynku,

- nieestetyczny wygląd chodników i opaski z płytek chodnikowych,

- nieestetyczny wygląd posadzki w pomieszczeniu gospodarczym.

-8-

- Kolejność wykonywania robót:

Kolejność wykonywania robót powinna być następująca:

- prace przygotowawcze, obejmujące skompletowanie materiałów i sprzętu,

- roboty demontażowe i rozbiórkowe

- wymiana stolarki okiennej drewnianej na PCW z parapetami zewnętrznymi z blachy powlekanej,

- wykonanie remontu elewacji budynku z dociepleniem styropianem grub. 8 cm i 3 cm  z fakturą z tynków akrylowych i mozaikowych, montażu zewnętrznych parapetów z blachy powlekanej, wymianie desek okapowych z obróbkami, montażu podbitki z blachy trapezowej, montażu orynnowania, wykonanie obicia bramy garażowej wjazdowej jednostronnie blachą trapezową panelową z malowaniem ościeżnicy w kolorze obicia, montaż nowych opraw, tablicy i uchwytu na flagi,

- wykonanie remontu instalacji odgromowej polegającego na wciągnięciu zwodów pionowych w rury ochronne, wymianie złączy , montażu puszek kontrolnych oraz malowaniu uchwytów dachowych instalacji 2x farbą chlorokauczukową,

- wykonanie remontu schodów wejściowych i podestu polegającym na skuciu płyty, uzupełnieniu podkładów oraz ułożeniu nawierzchni z kostki brukowej z zakończeniem palisadą, wykonanie schodów i podjazdu z kostki zakończonych palisadą,

- wykonanie chodnika i opaski wokół budynku z kostki brukowej zakończonych obrzeżami,

- uporządkowanie terenu, wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki.

Materiały

  - Stolarka okienna i drzwiowa:

Projektuje się wymianę stolarki okiennej drewnianej na okna z PCW  z wymianą parapetów  zewnętrznych z blachy powlekanej.

Okna dwudzielne o wym. 2,10x1,45 m i 1,45x1,45 m, okna jednodzielne o wym. 1,45x0,90 m, 0,90x1,50 m  i 0,50x1,10 m z wysokoudarowego PCV w kolorze białym, współczynnik przenikania ciepła ościeży i skrzydeł 1,8 W/(m2K), szyby bezpieczne o współczynniku przenikania ciepła 1,1 W/(m2K) – zgodnie z rys. nr 1.

2.2. Remont elewacji:

Przed przystąpieniem do robót remontowych elewacji należy zdemontować rury i rynny spustowe z PCV do ponownego montażu , tablice informacyjne, uchwyt flagi oraz oprawy oświetleniowe żarowe zewnętrzne.

Przed robotami dociepleniowymi przygotować i oczyścić powierzchnię     ścian  i  zagruntować.

Do ocieplenia ścian zewnętrznych elewacji przedmiotowego budynku         przyjęto metodę w technologii  „lekko -mokrej”  polegającą na pokryciu zewnętrznych powierzchni ścian bezspoinową powłoką złożoną z następujących warstw:

- warstwa termoizolacyjna  - ścian styropian odmiany EPS 70 grub. 8 cm , cokół

styropian  grub. 3 cm odmiany EPS 100, ościeża styropian grub. 3 cm odmiany EPS 70,

- warstwa siatki z włókna szklanego przyklejona do styropianu, na cokole dwie warstwy,

narożniki zabezpieczone kątownikiem aluminiowym, zamontowana listwa  startowa.

-warstwa wykończeniowa tynk strukturalny cienkowarstwowy akrylowy typu „baranek”,

ziarno grub. 2,0 mm w palecie barw grupy II w kolorze piaskowo-żółtym  i tynk   mozaikowy żywiczny typu „kamyczek” ziarno grub. 1,2 mm w kolorze brązowo- beżowym.

Ostateczny kolor elewacji wykonać w uzgodnieniu z Inwestorem i Użytkownikiem.

Założono system docieplania producenta „ATLAS”, posiadający odpowiednie   certyfikaty

oraz aprobatę techniczną.

Projekt zakłada możliwość zastosowania każdego innego, analogicznego systemu dociepleniowego posiadającego odpowiednią aprobatę techniczną.

-9-

W oknach  zamontować parapety z blachy powlekanej w kolorze brązowym z    zakończeniami PCW szer. 27 cm.

Wykonać podbicie okapów poza lico budynku szer. 80 cm i poza lico ścian szczytowych szerokości 25 cm z blachy panelowej trapezowej TP-6 z powłoką poliestrową  w kolorze brązowym  na istniejącym podbiciu z desek.  Zamontować deski czołowe i wiatrowe impregnowane  środkami przeciwogniowymi np. „FOBOS M2” i zabezpieczającymi przed korozją biologiczną np. „INTOX - S” lub innymi o podobnych właściwościach, zgodnie z instrukcją użycia tych preparatów. Wykonać obróbki blacharskie z blach stalowych powlekanych grub. 0,50 mm w kolorze brązowym (deski czołowe, wiatrowe w elewacji frontowej). Zamontować w elewacji frontowej rynny dachowe fi 125 mm i rury spustowe fi 100 mm z PCV typu GAMRAT lub równoważne w kolorze brązowym. Zagęścić uchwyty do rur spustowych w ilości 4 szt na 1 odcinek rury. Zdemontowane rury i rynny PCV z nowymi uchwytami zamontować w elewacji tylnej, zgęścić uchwyty rur j.w.

Obić blachą j.w. bramę garażową z furtką, ościeżnice pomalować 2-krotnie farbami olejnymi chlorokauczukowymi w kolorze brązowym.

Zamontować nowe oprawy oświetleniowe, uchwyt na flagi oraz  nową tablicę o wym. 600x450 mm z napisem Ochotnicza Straż Pożarna Rembieszyce z godłem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

2.3. Remont instalacji odgromowej.

Roboty polegają  na wymianie zwodów pionowych  instalacji odgromowej.

Instalację wykonać z drutu ocynkowanego, okrągłego o średnicy fi 8 mm. Zwody  pionowe montować pod styropianem w rurach winidurowych o średnicy wewnętrznej

min. 20 mm ze  złączami kontrolnymi w puszkach POH 150x150x100 mm.  Instalacje   połączyć złączami uniwersalnymi krzyżowymi. Wykonać  pomiary instalacji odgromowej.

Uchwyty dachowe pomalować 2-krotnie farbą chlorokauczukową.

2.4. Remont posadzki w pomieszczeniu gospodarczym.

Przed przystąpieniem do robót należy zagruntować powierzchnię wyrównać klejem i układać płytki z cokolikiem wys. 15 cm na kleju metodą kombinowaną.

Projektuje się wykonanie nowych podłóg z płytek  antypoślizgowych typu GRES o wym. 30x30 cm w gat. I.  Nowe posadzki należy kłaść na zagruntowanym podłożu preparatami np. „CERESIT” CT 17 i wyrównanym zaprawą klejową.

Dane płytek:

-nasiąkliwość nie mniejsza niż 2,5%,

-wytrzymałość na zginanie nie mniej niż 25 MPa,

-ścieralność nie więcej niż 1,5 mm,

-kwasoodporność nie mniejsza niż 98%,

-gatunek I,

-twardość wg skali Masha 8,

-ścieralność klasa V,

-jako antypoślizgowe,

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe;

-długość i szerokość +/- 1,5 mm

-grubość +/- 0,5 mm

-krzywizna +/- 1,0mm

Kolor płytek do uzgodnienia z Inwestorem i Użytkownikiem.

2.5. Chodniki, dojazdy i podesty ze schodami z kostki brukowej.

Przed rozpoczęciem robót należy zdemontować istniejące balustrady. Rozebrać nawierzchnie z płytek lastryko i  skuć płytę na podeście przy wejściu  o średniej grubości 10 cm. Rozebrać murki oporowe przy wejściu do budynku. Poszerzyć podest przez uzupełnienie stopni betonem klasy B-15 na siatce drogowej. Wykonać podest i podjazd zakończony palisadą 12x18x100 cm i 12x18x80 cm obsadzoną na ławie betonowej.

-10-

Przestrzeń uzupełnić ziemią grub. 20 cm, gruzem z rozbiórek grub. 35 cm, warstwą odcinającą z piasku grub. 12 cm oraz  kruszywem łamanym niesortowanym o uziarnieniu

4-31,5 mm grub. 8 cm. Ułożyć nawierzchnię z kostki brukowej kolorowej grubości 6 cm na warstwie tzw. „wysiewki” grub. 4 cm. Wykonać schody o wymiarach 35,0x15,0 cm z kostki z zakończeniem z palisady o wymiarach 12x12x40 cm ułożonej na ławie betonowej   z betonu B-15. Wykonać chodnik od furtki  szerokości 2,00 m i wzdłuż podestu jako podjazd pochylni szerokości 1,50 m z kostki brukowej grubości 6 cm na warstwie odcinającej z piasku grub. 12 cm, warstwie z kruszywa łamanego niesortowanego o uziarnieniu 4 – 31,5 mm grubości 8 cm i warstwie tzw. „wysiewki” grubości 4 cm. Chodnik zakończyć obrzeżem 6x20x100 cm układanym na podsypce cementowo-piaskowej grub. 5 cm. Od strony bramy wjazdowej do garażu wykonać pochylnię z podestami 1,50x1,50 m z kostki, bok zakończyć palisadą 12x18x80 cm wystającą 7 cm osadzoną w ławie betonowej z betonu B-15.  Kostkę betonową grub. 6 cm układać na warstwach jak chodnik.

Zamontować barierki zabezpieczające i barierkę pochylni z profili zamkniętych w kolorze czarnym.

Wykonać opaskę wokół budynku z kostki brukowej grub. 6 cm z obrzeżem na warstwie odcinającej z piasku grub. 5 cm i tzw. „wysiewce” grub. 4 cm.

Po zakończeniu robót należy wyrównać powierzchnie wzdłuż obrzeży i schodów ziemią urodzajną.

2.5. Roboty porządkowe, wywóz materiałów z rozbiórki i utylizacja.

Po zakończeniu robót uporządkować teren wokół, materiały z rozbiórki wywieźć na

wysypisko i zutylizować.

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej obiektu.

Zamawiający dopuszcza zmiany w proponowanych materiałach pod warunkiem użycia równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych.

Szczegółowy zakres robót do wykonania określa załączony do niniejszego opracowania przedmiar robót.

-11-