P R Z E D M I A R   R O B Ó T

| Lp. | Opis robót i wyliczenie ilości | jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I. Roboty przygotowawcze. |  |  |
| 1. | Roboty pomiarowe trasy w terenie równinnym km 0+000 do km 0+351 + 75,00 = 426,00 m | km | 0,426 |
| 2. | Wycinka gęstych krzaków bez karczowania korzeni 200 * 5,00 = 1000,00 m2 | m2 | 1000 |
| 3. | Wywóz gałęzi | mp | 20 |
|  | II. Poszerzenie na włączeniu. |  |  |
| 4. | Roboty ziemne, wykonywane koparkami, z odwozem urobku na odl. 1 km, grunt kat. III (0,75 + 0,20) * ½ * 10,00 * 2 = 9,50 m2 9,50 m2 * 0,30 = 2,85 m3 | m3 | 3 |
| 5. | Warstwa odsączająca z piasku, grubości 10 cm (0,75 + 0,20) * ½ * 10,00 * 2 = 9,50 m2 | m2 | 10 |
| 6. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości 20 cm, warstwa dolna | m2 | 10 |
|  | III. Nawierzchnia. |  |  |
| 7. | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, średniej grubości 5 cm, ze wzruszeniem istniejącej nawierzchni z kruszywa 351 * 3,00 + 9,50 + 75,00 * 3,00 = 1287,50 m2 | m2 | 1 288 |
| 8. | Wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej dla ruchu KR 1, grubości 4 cm 351 * 3,00 + 9,50 + 75,00 * 3,00 = 1287,50 m2 | m2 | 1 288 |
|  | IV. Pobocza obustronne i zjazdy po stronie lewej. |  |  |
| 9. | Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym oraz zjazdów po stronie lewej, grubość warstwy 10 cm [(351,00 + 75,00) * 0,75 * 2 + 4 * 1,00 * 5,00 = 659,00 m2 | m2 | 659 |
| 10. | Uzupełnienie poboczy ziemią uzyskaną z pogłębienia rowów, średnia grubość 10 cm z zagęszczeniem (351,00 + 75,00) * (0,25 + 0,50) * 0,10 = 31,95 m3 | m3 | 32 |
|  | V. Rowy. |  |  |
| 11. | Mechaniczne odmulenie rowów, grunt kat. III 351,00 * 0,60 m3/ mb (średnio) = 210,60 m3 w tym bez odwozu z odwozem na 1 km 210,60 – 32 = 178,60 | m3 m3 | 32 179 |
| 12. | Mechaniczne pogłębienie rowu odpływowego,, przy przepuście w km 0+134, z rozplantowaniem urobku na miejscu 20,00 * 0,40 m3/mb = 8 m3 | m3 | 8 |
|  | VI. Przepusty. |  |  |
| 13. | Oczyszczenie przepustów (60 z namułu | m | 18 |
| 14. | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej grubości 4 cm, 3,70 * 0,60 = 2,22 m2 | m2 | 2,3 |
| 15. | Rozbiórka podbudowy z kruszywa grubości 20 cm | m2 | 2,3 |
| 16. | Odwóz gruzu z terenu budowy na odl. 1 km | m3 | 0,6 |

| Lp. | Opis robót i wyliczenie ilości | jedn. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 17. | Mechaniczny wykop pod przepust skrzynkowy, grunt kat. III, odwóz na odl. 1 km 7,00 * 0,60 * 0,60 = 2,52 m3 | m3 | 2,50 |
| 18. | Wykonanie części przelotowej przepustu z korytek żelbetowych, skrzynkowych z pokrywami (typ kolejowy), układanymi na fundamencie z betonu B-15, grubości 15 cm, w ilości 0,09 m3/mb, dno korytek wyprofilowane silną zaprawą cementową do spadku 1%, styki skrzynek z nawierzchnią uszczelnione masą bitumiczną i zaizolowane asfaltem na gorąco | m | 7 |
| 19. | Mechaniczne wykonanie rowu zbiorczego na wlocie, grunt kat. III, odwóz urobku na odległość 1 km | m3 | 2 |
| 20. | Umocnienie skarp i dna rowu zbiorczego na wlocie płytkami chodnikowymi, układanymi na podsypce cementowo – piaskowej 1:4, grubości 5 cm, styki zamulone zaprawa cementowa na sucho | m2 | 8 |
|  | VII. Zjazdy. |  |  |
| 21. | Wykonanie zjazdów z rur (40 do posesji po stronie prawej 5 * 5,00 = 20 mb | m | 20 |
| 22. | Ścianki czołowe na przepustach (40 | szt. | 10 |

Sporządził:

inż. Ryszard Weryński

upr. Nr  Kl – 33/91

KOSZTORYS OFERTOWY (ŚLEPY)

Remont drogi w m. Żarczyce Małe

km 0+000 do 0+351 + 75,00 m

| Lp. | SST | Opis robót | jedn. | ilość | cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I. Roboty przygotowawcze. |  |  |  |  |
| 1. | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe trasy w terenie równinnym | km | 0,426 |  |  |
| 2. | D-01.02.01 | Wycinka gęstych krzaków bez karczowania korzeni | m2 | 1000 |  |  |
| 3. | D-01.02.01 | Wywóz gałęzi | mp | 20 |  |  |
|  |  | II. Poszerzenie na włączeniu. |  |  |  |  |
| 4. | D-02.01.01 | Roboty ziemne, wykonywane koparkami, z odwozem urobku na odl. 1 km, grunt kat. III | m3 | 3 |  |  |
| 5. | D-04.02.01 | Warstwa odsączająca z piasku, grubości 10 cm | m2 | 10 |  |  |
| 6. | D-04.04.04 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, stabilizowanego mechanicznie, grubości 20 cm, warstwa dolna | m2 | 10 |  |  |
|  |  | III. Nawierzchnia. |  |  |  |  |
| 7. | D-04.04.04 | Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5, średniej grubości 5 cm, ze wzruszeniem istniejącej nawierzchni z kruszywa | m2 | 1 288 |  |  |
| 8. | D-05.03.05a | Wykonanie nawierzchni z masy bitumicznej dla ruchu KR 1, grubości 4 cm | m2 | 1 288 |  |  |
|  |  | IV. Pobocza obustronne i zjazdy po stronie lewej. |  |  |  |  |
| 9. | D-06.03.02 | Utwardzenie poboczy kruszywem łamanym oraz zjazdów po stronie lewej, grubość warstwy 10 cm | m2 | 659 |  |  |
| 10. | D-06.03.02 | Uzupełnienie poboczy ziemią uzyskaną z pogłębienia rowów, średnia grubość 10 cm z zagęszczeniem | m3 | 32 |  |  |
|  |  | V. Rowy. |  |  |  |  |
| 11. | D-06.01.01 | Mechaniczne odmulenie rowów, grunt kat. III w tym bez odwozu z odwozem na 1 km | m3 m3 | 32 179 |  |  |
| 12. | D-06.01.01 | Mechaniczne pogłębienie rowu odpływowego,, przy przepuście w km 0+134, z rozplantowaniem urobku na miejscu | m3 | 8 |  |  |
|  |  | VI. Przepusty. |  |  |  |  |
| 13. | D-06.02.02 | Oczyszczenie przepustów (60 z namułu | m | 18 |  |  |
| 14. | D-01.02.04 | Rozbiórka nawierzchni bitumicznej grubości 4 cm, | m2 | 2,3 |  |  |
| 15. | D-01.02.04 | Rozbiórka podbudowy z kruszywa grubości 20 cm | m2 | 2,3 |  |  |
| 16. | D-01.02.04 | Odwóz gruzu z terenu budowy na odl. 1 km | m3 | 0,6 |  |  |
| 17. | D-02.01.01 | Mechaniczny wykop pod przepust skrzynkowy, grunt kat. III, odwóz na odl. 1 km | m3 | 2,50 |  |  |

| Lp. | SST | Opis robót | jedn. | ilość | cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18. | D-03.01.01 | Wykonanie części przelotowej przepustu z korytek żelbetowych, skrzynkowych z pokrywami (typ kolejowy), układanymi na fundamencie z betonu B-15, grubości 15 cm, w ilości 0,09 m3/mb, dno korytek wyprofilowane silną zaprawą cementową do spadku 1%, styki skrzynek z nawierzchnią uszczelnione masą bitumiczną i zaizolowane asfaltem na gorąco | m | 7 |  |  |
| 19. | D-02.01.01 | Mechaniczne wykonanie rowu zbiorczego na wlocie, grunt kat. III, odwóz urobku na odległość 1 km | m3 | 2 |  |  |
| 20 | D-06.01.03a | Umocnienie skarp i dna rowu zbiorczego na wlocie płytkami chodnikowymi, układanymi na podsypce cementowo – piaskowej 1:4, grubości 5 cm, styki zamulone zaprawa cementowa na sucho | m2 | 8 |  |  |
|  |  | VII. Zjazdy. |  |  |  |  |
| 21. | D-06.02.01 | Wykonanie zjazdów z rur (40 do posesji po stronie prawej wraz ze ściankami czołowymi | m | 20 |  |  |
| 22. | D-06.02.01 | Ścianki czołowe na przepustach (40 | szt. | 10 |  |  |

koszt robót netto  ........................................

podatek VAT 22%   ...................................

koszt robót brutto  ......................................

słownie  ...............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

/podpis oferenta/